## Slide 1
Klimaschutz - Energiewende 2.0 Primärenergiebedarf 2040 in D und RLP
mit EE-Potenzialen
Klimaschutz – Energiewende 2.0 | P-Energiebedarf 2040 in D und RLP mit EE-Potenzialen | FV10 ISE e.V.
Chart: 
 | 2000 | 25 | 20
 | 100 | 3.6111
 | 300 | 307.5
 | 200 | 24
 | 500 | 101.8333
 | 50 | 8.6111
 | 825 | 46.3889
Stand FV10 vom 29.05.2023

## Slide 2
Agenda
Randbedingung der Meta-Studie
Fazit
Primärenergiebedarf, Überleitung der Energiebilanz von 2017 bis 2040
EE-Potenziale bis 2040
Primärenergiebedarf bis 2040
EE-Potenziale bis 2040
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2017
Rheinland-Pfalz (RLP)
Deutschland (D)
Quellen

## Slide 3
Randbedingung
Randbedingung
Für die Meta-Studie wurden die einschlägigen Studien bzw. Datenquellen genutzt und nur in Ausnahmefällen wurden zusätzlich plausible Annahmen getroffen.
Primärenergiebedarf und EE-Potenziale werden nur für die Endenergieverbrauchssektoren „Industrie, Verkehr, Haushalte und GDH“ betrachtet. Der zusätzliche Energiebedarf (513 TWh/a) für die „klimaneutrale Grundstoff-Industrie“ wird im entsprechenden Kapitel behandelt.

## Slide 4
PJ/a
P-Energieverbrauch in 2017 (AGEB)
Potenzialanalyse
TWh/a
Vom Primärenergieverbrauch in 2017 zum Primärenergiebedarf mit EE-Potenzialen bis 2040
TWh/a
P-Energiebedarf mit EE-Potenzialen bis 2040
Annahmen
Chart: 
 | 401
 | 675
 | 765
 | 750

 | 2591 | 2989 | 2211.7 | 1317.7 | 1317.7

 | 894

 | 3485

 | 24
Überleitung: P-Energieverbrauch in 2017 zu P-Energiebedarf in 2040
TWh/a
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Transformation zu 100% EE bis 2040
Die Herleitung zum P-Energiebedarf mit den EE-Potenzialen bis 2040 folgt einer klaren Logik!

## Slide 5
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2017 (1)
Energieträger
16.301 PJ = 4.528 TWh
Quelle: AGEB
Anteile in %
Kernenergie
Erdgas
Steinkohle
Braunkohle
Übrige
Erneuerbare Energien
Mineralöl
Chart: 
Chart: 
| Mineralöl | Erdgas | Steinkohle | Braunkohle | Kernenergie | Erneuerbare | Übrige
 | 34.0855 | 23.5217 | 10.7887 | 10.941 | 6.0437 | 12.9217 | 1.6977
Die Erneuerbaren sind noch überschaubar
Notes: Ein Schobbe Rieslingschorle (0,5l) = 3/8 Wein +1/8 Wasser= 1.110kJ
Ein m³ Schorle =1.100*2*1000= 2.220 MJ
Chiemsee hat 2.047.840.000 m³
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2010: 15.892 PJ
Der Chiemsee muss 3,5 mal mit Riesling-Schorle gefüllt werden, um den Energiebedarf von Deutschland (2011) zu befriedigen!
Eine „Halbe Bier“ hat 880 kJ
Der Chiemsee muss 3,5 x 1,11/0,88 = 4,4  4,5 mal gefüllt werden.
0,5 l Cola hat 900 kJ
Der Chiemsee muss 3,5 x 1,11/0,9 = 4,3 mal gefüllt werden.

## Slide 6
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2017 (2) Energieflussbild
Quelle: 1a) AGEB 2018
Anteile in %
0,5 %
74,8 %
24,7 %
Verbrauchssektoren
28,9 %
29,5 %
26,1 %
15,5 %
darin sind mehr als 50% (Prozess-)Wärme
enthalten
Energieeinheit: PJ (TWh)
Fast ¾ unseres Energieaufkommens importieren wir!
(21)
(3.389)
(1.118)
(4.528)
(2.591)
(750)
(765)
(675)
(401)
(162)
(731)
Primärenergie-verbrauch 1) (Summe 3.485)
1) ohne nichtenerg. Verbrauch
(3.776)
(15)
(276)
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 7
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2017 (3) Endenergieverbrauch nach Anwendungszwecken
(750 TWh)
(765 TWh)
(675 TWh)
(401 TWh)
(2.591 TWh)
Quelle: 1b) AGEB
Beim Gesamtendenergieverbrauch beträgt der Wärmeanteil > 50%!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 8
Ermittlung Primärenergiebedarf bis 2040 in Deutschland Überleitung der Energiebilanz von 2017 zu 2040
Industrie
Verkehr
Haushalte
GHD
Endenergie- verbrauch
2017
TWh/a
2.591
28,9 %
29,5 %
26,1 %
15,5 %
Verluste fossil
2017
894
P-Energie-
verbrauch
2017
3.485
Sonstige
Erneuerbare Bestand
2017
496
Biomasse
Wasser
PV
Wind
Verluste fossil
2040
894
Verluste P2X
2040
100
Zubau
bis
2040
1.418
Quelle: 2) EU-Richtline 2018, ISE e.V
Ein- sparung 2)
2040
777
2)
EU-Energie-
Effizienz-
Richtlinie
1,5%/a
siehe auch Kapitel Energieeinsparung
Aufgabe 1: 30 % des Endenergieverbrauchs von 2017 muss eingespart werden!
Aufgabe 2: Fast das Dreifache des EE-Bestandes von 2017 muss zugebaut werden!

## Slide 9
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (1) zeitlicher Verlauf
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste und Einsparung
Erneuerbare
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Atom- Ausstieg
Kohle- Ausstieg
Öl-/Erdgas- Ausstieg
Die Studie von Fraunhofer-ISE 2/2020 stützt die ISE e.V.-Berechnungen! 3)
Quelle: 3) Fraunhofer ISE 2020, ISE e.V

## Slide 10
EE-Potenziale bis 2040 in D (1) Basisdaten: Geothermie, Wasserkraft
Quelle: x) Quellen-Liste, AGEB, ISE e.V.
Primärenergie | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Quelle/Kommentar | Bestand EE (AGEB 2019)
 | h | GW | TWh/a |  | TWh
Geothermie/ Umweltwärme |  |  | 100 |  | 18,3
Tiefe-Geothermie |  |  | 100 |  | 3,6
Umweltwärme (Luft, Erdwärme) |  |  | 100 | Der Anteil Umweltwärme ist als Einsparung im Endenergieverbrauch bei den Wärmepumpen enthalten | 14,7
Szenario 1: BWK |  |  | 52 | BWK 01.10.2017: | 
Strom |  |  | 9 |  | 
Wärme |  |  | 44 |  | 
Szenario 2: TAB |  |  | 140 | TAB 2003: | 
Szenario 3: Umweltwärme |  |  | 100 | Fraunhofer-ISE, 2018: | 
Szenario 4: ISE e.V.-Annahme |  |  | 100 | Tiefe-Geothermie-Kraftwerke sollen vorrangig zur Substitution der Heizwärmeauskopplung von abzuschaltenden Kohlekraftwerken dienen und damit den Wärmebedarf für bestehende Wärmenetze decken | 
Wasserkraft |  |  | 25 |  | 20,0
Szenario 1: |  |  | 25 | Ing.Büro Floeksmühle, Uni Stuttgart, etc. 2010: | 
Szenario 2: ISE e.V.-Annahme |  |  | 25 | ISE e.V. schließt sich dem Ing.Büro Floeksmühle und Uni Stuttgart an | 
4)
5)
6)
7)
Geothermie und Wasserkraft sind die Grundlastsäulen!

## Slide 11
EE-Potenziale bis 2040 in D (2) Basisdaten: Wind, Biomasse
Quelle: x) Quellen-Liste, AGEB, ISE e.V.
Primärenergie | Flächen- potenzial | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Quelle/Kommentar | Bestand EE (AGEB 2019)
 | km² | h | GW | TWh/a |  | TWh
Wind |  |  |  | 700 |  | 125,8
Wind onshore |  |  |  | 500 |  | 101,8
Szenario 1: BWE | 7.154 | 2.440 | 200 | 488 | BWE, 2. Auflage März 2012: | 
Szenario 2: ISE e.V. -Annahme |  |  |  | 500 | ISE e.V. schließt sich der BWE-Studie an | 
Wind offshore | 33.000 |  |  | 200 |  | 24,0
Szenario 1: WindEurope |  | 4.300 | 36 | 155 | WindEurope, Nov. 2019: | 
Szenario 2: Frauhofer IWES |  |  | 57 | 263 | Fraunhofer IWES, 2017: | 
Szenario 3: ISE e.V. -Annahme |  | 4.000 | 50 | 200 | Mittelwert aus den beiden Studien | 
Biomasse |  |  |  | 300 |  | 307,5
Strom |  |  |  |  |  | 46,3
Wärme |  |  |  |  |  | 261,2
Szenario 1: FRN:Biomasse |  |  |  | 505 | FNR: Einheimische Bioenergiepotenziale 2050: | 
 |  |  |  | 274 | Landwirtschaft | 
 |  |  |  | 194 | Holz | 
 |  |  |  | 37 | Siedlungsabfall | 
Szenario 2: DVGW: EE-Gase |  |  |  | 305 | DVGW-Forschungsprojekt G201710, 2019: | 
Szenario 3: ISE e.V.-Annahme |  |  |  | 300 | Biogasanlagen: vorrangige Nutzung von Reststoffen Holzanlagen: vorrangige Nutzung von Abfällen Energieaufteilung - 100 TWh Stromerzeugung - 200 TWh Wärmeerzeugung | 
8)
9)
10)
12)
Wind und Biomasse bilden 2 wichtige Hauptsäulen!
11)

## Slide 12
EE-Potenziale bis 2040 in D (3) Basisdaten: Solar
Quelle: x) Quellen-Liste, AGEB, ISE e.V.
Primärenergie | Flächen- potenzial | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Quelle/Kommentar | Bestand EE (AGEB 2019)
 | km² | h | GW | TWh/a |  | TWh
Solar |  |  |  | 875 |  | 
Photovoltaik |  |  |  | 825 |  | 
Szenario 1: Dächer und Freifläche |  |  |  | 248 | Fraunhofer IWES, 2017: | 
Szenario 2: Dächer und Fassaden | 4.973 | 975 | 3095 bis 4325 | 3015 bis 4210 | Fath Karoline, 2018, KIT Band 25: | 
Szenario 3: Fassadenpotenzial | theoretisch 12.000 |  |  |  | Leibniz-Institut IÖR, 1/2021: | 
Szenario 4: ISE e.V.-Annahme |  | 990 | 732 | 825 | PV schließt die Lücke zur vollständigen Deckung des Energiebedarfs in 2040 | 46,4
Erläuterung Freiflächen |  |  |  |  |  | 
 versiegelte Flächen: - Parkplätze, Industrie-brachen, etc. |  |  |  |  |  | 
- Autobahnen Überdachung | 403 | 990 | 97 | 96 |  | 
 Ertragsschw. landw. Flächen |  |  |  |  |  | 
- Autobahnen Randstreifen |  |  |  |  |  | 
 AGRI-PV |  | 990 | 1.700 | 1.683 | Fraunhofer ISE, 2020: | 
Solarthermie |  |  |  | 50 |  | 8,6
Szenario 1: Wüstenrot-Stiftung |  |  |  | 48 | Wüstenrot Siftung, 2014: | 
Szenario 2: ISE e.V. -Annahme |  |  |  | 50 | ISE e.V. schließt sich der Wüstenrot Stiftung an | 
10)
13)
14)
15)
16)
Solar, die 3. Hauptsäule, schließt die Lücke zur Deckung des Energiebedarfs in 2040

## Slide 13
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
EE-Potenziale bis 2040 in D (4) Potenziale vs. Bestand 2019
Solar
Wind
Biomasse
Wasserkraft
PV
Solarthermie
onshore
offshore
Potenzial
Bestand
TWh el. th.
300
307,5
25
20
125,8
700
55
>>875
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Geothermie
100
3,6
Zwischen Potenzialen und Beständen klafft jeweils noch eine sehr große Lücke!
Chart: 
 | 50 | 8.6111 | 200 | 24
 | 825 | 46.3889 | 500 | 101.8333 | 300 | 307.5 | 100 | 3.6111 | 25 | 20

## Slide 14
Chart: 
 | 2000 | 25 | 20
 | 100 | 3.6111
 | 300 | 307.5
 | 200 | 24
 | 500 | 101.8333
 | 50 | 8.6111
 | 825 | 46.3889
EE-Potenziale bis 2040 in D (5) Primärenergiebedarf vs. EE-Potenziale und Bestand 2019
Primärenergiebedarf
EE-Potenziale
Bestand 2019
TWh el., th.
2000 TWh/a
>>2000 TWh/a
511,9 TWh
Quelle: AGEB, ISE e.V.
PV
Solarthermie
Wind onshore
Wind offshore
Biomasse
Wasserkraft
Tiefe-Geothermie
EE-Potenziale, leicht
zu merken (TWh/a):
875 Solar
700 Wind
300 Biomasse
100 Tiefe-Geothermie
25 Wasserkraft
Mit dem PV-Potenzial kann der Primärenergiebedarf flexibel ausgeglichen werden!
*)
*) ohne klimaneutrale Grundstoff-Industrie (513 TWh/a)

## Slide 15
Primärenergiebedarf in RLP 2040 (1)
Annahme
In Ermangelung von Primärenergiebedarfsprognosen 2040 für RLP wird folgende Annahme getroffen: Der Primärenergiebedarf von RLP für 2040 kann vom bundesweiten Wert abgeleitet werden:
Primärenergiebedarf RLP = 5% vom Primärenergiebedarf D 1)
= ca. 2.000 TWh/a * 0,05 = 100 TWh/a
1) Der Endenergieverbrauch von RLP 2017 entspricht ca. 5% des Endenergieverbrauch von D 2017 Übrigens. sowohl der %-tuale Anteil der Einwohner als auch der Landesfläche von RLP entspricht ca. 5% von D. Auch der Königsteiner-Schlüssel beträgt ca. 5%

## Slide 16
Primärenergiebedarf in RLP 2040 (2)
Quelle: AGEB
Chart: 
| Industrie | Verkehr | Haushalte | GHD
 | 28.9451 | 29.5347 | 26.0506 | 15.4696
Industrie
Verkehr
GHD
Haushalte
Endenergieverbrauch 2017 in D
Anteile in %
2.591 TWh
Quelle:MUEEF-RLP, Energiebericht 2017
Chart: 
| Industrie | Verkehr | Haushalte/GHD
 | 32 | 28 | 40
Industrie
Verkehr
Haushalte/ GHD
Endenergieverbrauch 2017 in RLP
Anteile in %
132 TWh
Auch der Istwert des Endenergieverbrauchs von RLP hat einen Anteil von ca. 5% von D
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 17
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (1) Basisdaten (1)
Annahme
In Ermangelung von Studien bei einigen EE-Potenzialen 2040 für RLP werden folgende Annahmen getroffen: Die EE-Potenziale 2040 für RLP können von den bundesweiten Werten abgeleitet werden (siehe Primärenergiebedarf in RLP 2040 (1,2):
EE-Potenziale RLP = 5% vom EE-Potenziale von D

## Slide 18
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (2) Basisdaten (2)
Quelle: LAK EB, ISE e.V.
Primärenergie | Flächen- potenzial | Vollast- stunden | EE-Potenzial |  | Quelle/Kommentar | Bestand EE (LAK EB 2018)
 | km² | h | GW | TWh |  | TWh
Solar |  |  |  | 60 |  | 
Photovoltaik |  |  |  |  |  | 
ISE e.V.-Annahme |  | 990 | 58 | 57 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 2,5
Solarthermie |  |  |  | 3 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 
Wind onshore (1,9% Fläche von RLP) | 377 | 2.440 | 10 | 24 |  | 6,2
Biomasse |  |  |  | 15 |  | 13,1
Szenario 1 |  |  |  | 25 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 
Szenario 2 Biomasse-Potzeniale RLP |  |  |  | 8 | IfaS 2004: | 
Szenario 3 ISE e.V.-Annahme |  |  |  | 15 | Energieaufteilung: - 5 TWh Stromerzeugung - 10 TWh Wärmeerzeugung | 
Wasserkraft |  |  |  | 1 | EE-Potenzial = 5% von Wert D | 0,8
Gesamtenergiebedarf in 2018 |  |  |  | 179 | LAK Energiebilanzen 2018 | 23,7
Gesamtenergiebedarf in 2040 |  |  |  | 100 | Gesamtenergiebedarf = 5% von Wert D, ISE e.V.-Ausarbeitung | 
17)

## Slide 19
Auch in RLP klafft noch eine sehr große Lücke zwischen Potenzial und Bestand!
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (3) Potenziale vs. Bestand 2018
Solar
Wind onshore
Biomasse
Wasserkraft
PV
Solarthermie
Potenzial
Bestand
TWh
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
Potenzial
Bestand
15
13,1
1
0,8
6,2
24
2,5
>> 60
Quelle: LAK EB, ISE e.V.
Chart: 
 | 3 | 0
 | 56.75 | 2.4681 | 24 | 6.1917 | 15 | 13.1211 | 1.25 | 0.82111

## Slide 20
Chart: 
 | 100 | 1.25 | 0.82111
 | 15 | 13.1211
 | 24 | 6.1917
 | 3 | 0
 | 56.75 | 2.4681

Auch in RLP kann der Primärenergiebedarf mit dem PV-Potenzial flexibel
ausgeglichen werden!
EE-Potenziale bis 2040 in RLP (4) Primärenergiebedarf vs. EE-Potenziale und Bestand 2018
Primärenergiebedarf
EE-Potenziale
Bestand 2018
TWh
100 TWh/a
>> 100 TWh/a
22,6 TWh
Quelle: LAK EB, ISE e.V.
PV
Solarthermie
Wind onshore
Biomasse
Wasserkraft
EE-Potenziale, leicht
zu merken (TWh):
60 Solar
24 Wind
15 Biomasse
1 Wasserkraft
*)
*) ohne klimaneutrale Grundstoff-Industrie (ca. 30TWh/a)

## Slide 21
Fazit
Die EE-Potenziale reichen sehr gut aus, um den Primärenergiebedarf in 2040 für D und RLP zu decken
Die Energie der Biogas-Anlagen sollte vorzugsweise eingespeichert werden und bei „Dunkelfllauten“ zum Einsatz kommen, d.h. keine Grundlastnutzung zur Stromerzeugung  siehe Kapitel „enrgetische Versorgungssicherheit“
Einfach erreichbare Ziele müssen schnell und wirtschaftlich umgesetzt werden: z.B. Wind offshore (low hanging fruits)
Alle EE werden gebraucht um die Klimaschutzziele zu erreichen
Mit den großen PV-Potenzialen sind flexible Anpassungen an den Primärenergiebedarf möglich
Die geplanten Einsparungen (Suffizienz und Effizienz) müssen vorranging erschlossen werden  siehe Kapitel „Energieverbrauch“
Umsetzungskriterien: Klimaneutralität – möglichst emissionsfrei Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit stehen im Vordergrund

## Slide 22
Quellen (1)
EB | Quelle
1a | AGEB 2018: „Energieflussbild 2017 für die Bundesrepublik Deutschland"
1b | AGEB 2019: Broschüre: „Energie in Zahlen“, Endenergieverbrauch nach Anwendungszwecken (2017), Seite 25
2a | EU-Richtline 2012: „zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG“, Artikel 7
2b | EU-Richtline 2018: „zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz“, Artikel 7
3 | Frauhofer ISE, 2/2020 und Update 12/2020: Studie: „Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem“, Kapitel 2.1
4 | BWK 01.10.2017: „Potenzial der Geothermie im deutschen Energiesystem“, Seite 7
5 | TAB 2003: Sachstandsbericht: „Möglichkeiten geothermischer Stromerzeugung in Deutschland“, nur Versorgung der bestehenden Fernwärmenetze Seite 6
6 | Fraunhofer-ISE 2018: Technologiebericht: „1.7 Umweltwärme" Zusammenfassung: B) Multikriterielle Bewertung: Beitrag zur Energie- und Ressourceneffizienz: 540-570 PJ/a in 2050, Seite 9
7 | Ing.Büro Floeksmühle, Uni Stuttgart, etc. 2010: Studie: „Potentialermittlung für den Ausbau der Wasserkraftnutzung in Deutschland als Grundlage für die Entwicklung einer geeigneten Ausbaustrategie“, Kapitel 2, Seite 15
8 | BWE, 2. Auflage März 2012: Kurzstudie: „Potenzial der Windenergienutzung an Land“, Kapitel 1, Seite 4
9 | WindEurope, Nov. 2019: „Our energy, our future“, Figure A

## Slide 23
Quellen (2)
EB | Quelle
10 | Fraunhofer IWES, 2017: „Energiewirtschaftliche Bedeutung der Offshore-Windenergie für die Energiewende“, Kapitel 2, Seite 10
11 | FNR, Einheimische Bioenergiepotenziale 2050: „Was kann Bioenergie 2050 leisten?"
12 | DVGW-Forschungsprojekt G201710, 2019: „Ermittlung des Gesamtpotentials erneuerbarer Gase zur Einspeisung ins deutsche Erdgasnetz“, Kapitel 11.2. Tabelle 11.4
13 | Fath Karoline, 2018, KIT Band 25: PRODUKTION UND ENERGIE, Diss.: „Technical and economic potential for photovoltaic systems on buildings“, Kurzfassung, Seite IV
14 | Leibnitz-Institut IÖR, 1/2021: PM: Strom von der Hauswand – Gebäudefassaden bieten großes Potenzial für die Gewinnung von Solarenergie
15 | Fraunhofer ISE, 2020: Leitfaden: „AGRI-PV, Chance für Landwirtschaft und Energiewende“, Kapitel 2.2, Seite 10
16 | Wüstenrot Siftung, 2014, Studie: "Solarthermie: Technik, Potenziale, Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz für solarthermische Systeme in Einfamilienhäusern" Kapitel 6.2.7, Seite 105
17 | IfaS 2004: Studie: "Weiterentwicklung der energetischen Verwertungvon Biomasse in Rheinland-Pfalz“, Kapitel 3, Tabelle 6, Seite 13

## Slide 24
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter und PPT-Ersteller) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander