## Slide 1
Klimaschutz - Energiewende 2.0 Wärmewende
Klimaschutz – Energiewende 2.0 | Wärmewende | FV16 ISE e.V.
Stand FV16 vom 05.02.2024

## Slide 2
Agenda
Einführung
Quellen
Wärme-/Kälteanteile
Wärmewende im Bestand
Wärmeerzeugung im Neubau
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger - Vorbemerkungen - Heizungssysteme - Maßnahmen - Wärmepumpen
Sektorkopplung im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäude: „ProSumer“
Fazit
Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen - Vorbemerkungen - Wärmenetzsysteme - Maßnahmen
„ProSumer“ in der Gebietskörperschaft

## Slide 3
Einführung
Der ⁠Endenergieverbrauch⁠ für Wärme und Kälte verursacht mehr als die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs (EEV), wobei Wärme und Kälte für unterschiedliche Anwendungsbereiche benötigt werden. Wärme wird größtenteils in den drei Endverbrauchssektoren „Private Haushalte“, „Industrie“ sowie „Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD)“ direkt erzeugt und verbraucht (ohne Mobilität):
  In den privaten Haushalten werden über 90 % der Endenergie für Wärmeanwendungen verbraucht. Hierbei entfallen allein rund zwei Drittel auf den raumwärmebedingten Endenergieverbrauch, der stark von der ⁠Witterung⁠ abhängt und daher größeren Schwankungen unterworfen ist. Für Raumwärme setzen die privaten Haushalte überwiegend Erdgas als Energieträger ein.
  Auch im Sektor GHD dominieren Wärmeanwendungen mit über 60 Prozent den Endenergieverbrauch. Hierbei ist die Raumwärme für rund die Hälfte des EEV verantwortlich, wobei ebenfalls überwiegend Erdgas für die Wärmebereitstellung eingesetzt wird.
  In der Industrie hat Prozesswärme mit über 60 % den größten Anteil am Endenergieverbrauch. Der hohe Anteil an Kohlen ist Resultat der umfassenden Verwendung bei der Stahlerzeugung.
Die fossile Energie für die Wärmeerzeugung muss sowohl im Neubau als auch im Bestand schnellstmöglich komplett durch Erneuerbare (Fossilfreie) substituiert werden!
Die Maßnahmen zur Zielerreichung müssen im Einklang mit dem Naturschutz stehen und sozial gerecht sowohl bei der Kostenträgerschaft als auch bei der Partizipation für Investitionen gestaltet werden.
1)
Quelle: 1) Quellenliste
Die Hauswärme ist mit 13% an den Treibhausgasemissionen beteiligt (siehe Kapitel „Klimakrise“)

## Slide 4
Wärme-/Kälteanteile (1) In den Anwendungsbereichen 2017
Gesamt-Endenergieverbrauch 2017 in D: 2.591 TWh
Quelle: 1) UBA 2021
Chart: 
 | 27.1
 | 4.9
 | 22.1
 | 0.4
 | 2
 | 43.5
%
Raumwärme
Warmwasser
übrige Prozesswärme
Klimakälte
sonstige Prozesskälte
Wärme/Kälte
übrige Anwendungs- bereiche
davon Wärme/Kälte: 56,5%
Der Anteil an Wärme/Kälte liegt bei deutlich über 50% vom gesamten Endenergieverbrauch!

## Slide 5
Wärme-/Kälteanteile (2) in den Endenergieverbrauchssektoren 2017
Gesamt-Endenergieverbrauch 2017 in D: 2.591 TWh
Industrie
Verkehr
Haushalte
GHD
Quelle: x) UBA 2021, AGEB 2018
TWh
Chart: 
 | 517.5 | 621 | 320.8 | 0
 | 232.5 | 54 | 80.2 | 765
401
750
675
765
Wärme/ Kälte
Rest
Beim Sektor „Haushalte“ ist der Wärmebedarf der größte Anteil!
1)
2)
>60%
>90%
>60%
davon Wärme/Kälte: 56,5%)

## Slide 6
Wärme-/Kälteanteile (3) Entwicklung nach Energieträgern
Quelle: 1) UBA 2021
Kohlen
Mineralöle
Gase
Strom
Fernwärme
Erneuerbare
PJ (TWh)
1.474
1.373
1.520
1.396
1.405
1.463
1.331
1.381
1.413
1.465
Fossile Energieträger stellen (noch) den größten Anteil!

## Slide 7
Wärmeerzeugung im Neubau Anteile in Deutschland von 2016 bis 2020
Von Gas müssen wir uns schnellstens verabschieden - denn
mit dieser CO2-schädlichen Investition schlagen wir uns noch 20 Jahre rum!
Quelle: 3) bwp

## Slide 8
städtischer/ ländlicher
Bereich mit
eigenem Wärmeerzeuger (Zentralheizung: Öl/Erdgas)
Wärmewende im Bestand (1), Überblick Städtischer und ländlicher Bereich
heute
2040
städtischer
Bereich mit
Fernwärme (KWK)
- Groß-WPPE - Biomasse (Abfälle)
- MHKW - Tiefe Geothermie
- Biomasse (Abfälle)
- Kalte Nahwärme (WPPE)
Fernwärmenetz beibehalten und ausbauen
Quelle: ISE e.V.
- notw. energetische Sanierung - Wärmeerzeuger fossilfrei austauschen (Wärmepumpe)
- PV + Akku ergänzen
- Contracting-/Mietmodelle
Im Bestand haben wir den größten Hebel bei der Energieeinsparung in der Hand! Die Maßnahmen müssen beschleunigt angegangen werden!

## Slide 9
Wärmewende im Bestand (2) Möglichkeiten der Einbindung von EE in bestehende Wärmenetze
Quelle: 4) Agora 2019
Der Umstieg von fossiler zu erneuerbarer Energie bei der Fernwärme muss auch einhergehen mit der Modernisierung der Fernwärmenetze!
* weiter gefasste Definition; ** für eine Differenzierung siehe ifeu et al., 2017; *** Temperatur im Sommerbetrieb ist ausschlaggebend
eigene Darstellung auf der Basis von Ifeu et al., 2017; TU München, 2018

## Slide 10
Wärmewende im Bestand (3) Transformation der Wärmeerzeugung bei Wärmenetzen
Quelle: 4) Agora 2019
Die Möglichkeiten sind vielfältig, an der Wirtschaftlichkeit muss noch heftig gearbeitet werden!

## Slide 11
Wärmewende im Bestand (4)
Heizen in Deutschland von 2010 bis 2020
Quelle: 5) Schornsteinfegerhandwerk 2020
Die fossilen Wärmeerzeuger müssen durch fossilfreie Wärmeerzeuger ersetzt werden!
Stück/a
Wärmeerzeuger

## Slide 12
Wärmewende im Bestand (5)
Heizen in Deutschland 2020
Die Zahlen zeigen, wie groß das mögliche CO2-Einsparpotenzial und der Sanierungsbedarf ist.
Wenn also die Wärmeerzeugung an Altersschwäche leidet, stellt sich die Frage: Mit welchem System soll man sie erneuern?
Quelle: 5) Schornsteinfegerhandwerk 2020
Bemerkenswert dabei ist, dass von den 20,3 Mio. Heizungs-anlagen im Bestand ca. 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen älter als 20 Jahre sind. Zum Vergleich: Ab einem Alter von 15 Jahren gilt ein Heizkessel als energetisch ineffizient.
26,6%
4,9%
68,5%
(ohne Raumheizer, Warmwasserheizer und Wärmepumpenanlagen)
Für ISE e.V. liegt die Antwort auf der Hand: Wärmeerzeugung muss fossilfrei sein!

## Slide 13
Wärmewende im Bestand (6)
Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes
Die Zahlen zeigen, wie groß das mögliche CO2-Einsparpotenzial und der Sanierungsbedarf ist.
Quelle: 6) AGEB
Die fossilen Brennstoffe haben nur leicht abgenommen!

## Slide 14
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (1) Vorbemerkungen
Quelle: ISE e.V
Mit 83,3 % des Wohnungsbestandes hat die Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger den größten Anteil bei der Beheizungsstruktur in D (siehe Wärmewende im Bestand (6)).
Die Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (im Ein- und Mehrfamilienhaus) ist in Dörfern, Kleinstädten und Randgebieten von urbanen Siedlungsräumen am stärksten vertreten.
 Aus den beiden genannten Gründen legt das Kapitel „Wärmewende“ einen Schwerpunkt auf diese Beheizungsart.
Es reicht nicht aus, sich im Ein- und Mehrfamilienhaus mit der Wärme alleine zu beschäftigen! Wir müssen die Energie als Ganzes in den Blick nehmen. Deshalb wird in einem eigenen Abschnitt die „Sektorkopplung beim Verbraucher: ProSumer“, in den Fokus genommen!

## Slide 15
Warmwasserbereitung
Wärmeverteilung
Wärmeabgabe
Wärmeerzeugung
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (2) Heizungssystem (1) Wassergeführt: Komponenten und Funktionsprinzip
Quelle: ISE e.V
M
Wärme-
Erzeuger inkl. Speicher
M
Flächenheizung (Boden, Decke, Wand)
Heizkörper
Warmwasserspeicher
Die fossilen Wärmeerzeuger werden durch Erneuerbare (Wärmepumpe) ersetzt!
wW
kW
< 40°C
55°C
bisher: Fossile
- Gasheizung - Ölheizung
< 75°C
zukünftig: Erneuerbare
- vorrangig Wärmepumpe
< 55°C

## Slide 16
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (2) Heizungssystem (2) Luftgeführt: Komponenten und Funktionsprinzip
Quelle: Daikin
1 Verdampfer
2 Verdichter
3 Verflüssiger
4 Expansionsventil
Im Winter: Heizung; im Sommer Kühlung!

## Slide 17
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (3), Maßnahmen (1)
Sanierungsfahrplan beim Ein- und Mehrfamilienhaus
In fünf Schritten mit Plan zur Klimaneutralität:
Ein Sanierungsfahrplan hilft bei der Entwicklung einer Sanierungsstrategie, die Kosten spart und Klima schont.
Quelle: 7) Heinrich-Böll-Stiftung 2021
„Wir bauen heute an der Klimabilanz der Enkel“!

## Slide 18
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (3), Maßnahmen (2)
Wärmedämmung im Ein- und Mehrfamilienhaus (1): Allgemeines
Verordnungen zur Wärmedämmung gibt es genug!
8)
Quelle: x) Quellenliste
Wärmedämmung ist ein wichtiger Beitrag für die Wärmewende, um die notwendigen Einsparungen zu realisieren (EU-Richtlinie 2012 und 2018).
Bestand: Hier ist das größte Potenzial für die Umsetzung der Wärmewende zu finden. Deshalb müssen Anreize geschaffen werden, um die Sanierungsquote deutlich von 0,5%/a auf mindestens 3%/a bis zum Jahr 2030 zu erhöhen.
Förderung: Die aktuellen Förderungen können bei der Verbraucherzentrale RLP unter „Energie&Bauen“ angefragt werden.
Neubau: Durch das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) sind die gesetzlichen Vorgaben für die Wärmewende im Neubau geschaffen worden.
9)

## Slide 19
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (3), Maßnahmen (2)
Wärmedämmung im Ein- und Mehrfamilienhaus (2): Verluste
Quelle: energieheld
*) Anteile an den Gesamtverlusten
*)
Gute Wärmedämmung verhindert unnötige Wärmeerzeugung!

## Slide 20
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (3), Maßnahmen (3)
Wärmeerzeugung im Ein- und Mehrfamilienhaus (1)
Die Wärmeerzeugung muss fossilfrei sein. Die Wärmeerzeugung mit einer Wärmepumpe hat in der gesamten Energiekette von der EE-Erzeugung bis hin zur Anwendung im Haus die höchste Effizienz!
Neubau: Hier sollte die Wärmepumpe die Regel sein. Wärmeerzeuger mit Öl oder Gas sollen auf keinen Fall mehr zum Einsatz kommen!
Luft-Wasser
Wasser-Wasser
Erdsonde-Wasser
PVT-Wasser
Die Wärmepumpe ist das Mittel der Wahl bei der Wärmewende im Ein-/Mehrfamilienhaus!
Bestand: - Langzeitstudien von Fraunhofer ISE zeigen, dass die Wärmepumpe auch im Bestand in der Regel die richtige Lösung ist.
Vier Varianten stehen zur Verfügung:
- Vor der Investition sollte bei der bestehenden Heizung (Öl/Gas) geprüft werden, ob an sehr kalten Tagen (-10°C Außentemperatur) bei abgesenkter Vorlauftemperatur (55°C) alle Räume mit den vorhandenen Heizkörpern warm werden (Raumtemperatur 21°C):
Falls nein: Die betroffenen Heizkörper sollten gegen Größere ausgetauscht werden.
Falls ja: Die Heizungsanlage ist gut für eine Wärmepumpe geeignet

## Slide 21
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (3), Maßnahmen (3)
Wärmeerzeugung im Ein- und Mehrfamilienhaus (2)
Ausblick: Bei der Wärmepumpe muss eine Kostendegression durch Massenproduktion angestoßen werden, wie dies in der PV-Technik erfolgreich geschehen ist. Wobei die Fertigung, anders als bei PV (China), in D und der EU hochgezogen werden muss!
Einsparpotenziale: Die Stromkosten für die Wärmepumpe können gesenkt werden, wenn - die Wärmepumpe möglichst von der hauseigenen PV-Anlage versorgt wird (Power to Heat) - zukünftig ein stundenvariabler Stromtarif zum Einsatz kommt - zukünftig die Wärmepumpe an der Versorgungssicherheit beteiligt wird (Ein-/Ausschalten durch EVU)
Die Wärmepumpe sollte vom Europäischen Markt kommen!

## Slide 22
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (3), Maßnahmen (4)
Weiterbildung/Rekrutierung von Energieberatern/Handwerkern
Ohne ausreichendes, ausgebildetes Fachpersonal ist die Energiewende nicht zu schaffen!
Alle Energieberater und Handwerker im EE-Bereich müssen ständig auf den neuesten Stand der EE-Technik ausgebildet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass bei Neuanlagen und grundlegenden Sanierungen keine fossilen Energieträger mehr empfohlen werden!
Der Personalbestand der Energieberater und Handwerker für EE-Komponenten muss kräftig aufgestockt werden. Hierzu muss ein gemeinsames Weiterbildungs- und Rekrutierungsprogramm der Bundesagentur für Arbeit mit den Energieagenturen, den Verbraucherzentralen und den Handwerkskammern entwickelt werden!
Um die Mammut-Aufgabe bei der Umsetzung der Wärmewende zu meistern, sind sehr große Anstrengungen beim Fachpersonal erforderlich:

## Slide 23
(Jahres-)Arbeitszahl (JAZ) =
JAZ: > 3,5
!
Vorlauftemperatur <=55°C
!
Video: Funktionsprinzip Wärmepumpe
Kältemittel: z.B. R290 (Propan)
Monoblock- oder Split-WPPE
Die Wärmepumpe ist ein Segen der Physik, im Neubau UND im Bestand! Sie nutzt den physikalischen Effekt des Aggregatzustandswechsels aus.
Quelle: bwp
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpen (1) Funktionsprinzip
Wärmeenergie (kWh)
Antriebsenergie (kWh)

## Slide 24
Quelle: bwp, ISE e.V.
POWER-TO-GAS
CO2
Methanisierung
Gas-BW
(Erd-)Gasnetz + Gas-Speicher
2,5-3,5 kWh Umweltwärme
1 kWh Strom (Antriebsenergie)
3,5 - 4,5 kWh Wärmeenergie
WPPE
JAZ: 3,5 - 4,5
350 – 450 %
50 %
Output
0,5 kWh Wärmeenergie
H2O
Elektrolyse
O2
Ausgangsbasis: erneuerbarer Strom
Input
1kWh Strom
Bei P2G muss das ca. 7 bis 9-fache an EE-Strom ggü. der WPPE aufgewendet werden!
Terra X | Harald Lesch Heizungsverbot, und jetzt? Wärmepumpen und Wasserstoff im Check!
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpen (2) Effizienzvergleich Power to Gas (P2G) vs. Wärmepumpe (WPPE)

## Slide 25
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpe (3) Kenngrößen (1): Leistungszahl (COP)
Die Leistungszahl  bzw. der COP dient der Vergleichbarkeit von Wärmepumpen.
Leistungszahl 
(DIN EN 14511 früher DIN EN 255) COP (Coefficient Of Performance)
Mit dem COP-Wert wird die momentane Leistungsfähigkeit einer Wärmepumpe beschrieben, die im Labor mit festgelegten Parametern gemessen wird. Hiermit können Wärmepumpen leistungsmäßig miteinander verglichen werden.
abgegebene Wärmeleistung (kW)
COP =
zugeführte elektrische Leistung (kW)
Beispiel: COP (A2/W35) = 4,4 bedeutet: mit 1 kW Strom erzeugt die WPPE 4,4 kW Wärme bei 2 °C Außentemperatur und 35 °C Vorlauftemperatur
COP-Testparameter: Q x / H y
Temperatur (°C)
Wärmeabgabe: A = Air (Luft), W= Water (Wasser)
Temperatur (°C)
Wärmequelle: A=Air (Luft), B=Brine (Sole), W= Water (Wasser)
Basiert auf im Labor gemessenen COP-Werten (und Heizleistungen), in der Regel im Teillastbereich gefahren, bei mehreren Prüfpunkten mit unterschiedlichen Wasser- und Lufttemperaturen.
SCOP: Seasonal COP (DIN EN 14825)

## Slide 26
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpe (3) Kenngrößen (2): Jahresarbeitszahl (JAZ) (1), Berechnung
Jahresarbeitszahl b JAZ (VDI 4650)
Mit der Jahresarbeitszahl wird die gesamte Energiebilanz des Wärmeerzeugers mit abgegebener Wärmeenergie und zugeführter elektr. Energie über einen Jahreszeitraum gemessen. Die Jahresarbeitszahl kann somit auch als Anlagennutzungsgrad verstanden werden.
SJAZ: System-Jahresarbeitszahl
Die System-Jahresarbeitszahl enthält neben den JAZ-Werten auch noch weitere Verlustquellen wie Heizungspuffer- und Warmwasserspeicher und Ladepumpen. Die SJAZ bilanziert also die Nutzenergien des Wärmepumpensystems.
Q (abgegebene Wärmeenergie/a in kWh)
JAZ =
Eel (eingesetzte elektrische Energie/a in kWh) *)
*) Bilanzgrenze Wärmeerzeuger inkl. Elektronik siehe nächste Seite
Die Jahresarbeitszahl eignet sich bestens zur energetischen Bewertung der Gesamtanlage!

## Slide 27
Wärmeerzeugung
Wärmepumpenanlage
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpe (3) Kenngrößen (2): Jahresarbeitszahl (JAZ) (2), Bilanzgrenze
Warmwasserbereitung
Wärmeverteilung
Wärmeabgabe
M
Wärme-
Pumpe (Kompressor, Elektronik)
M
Flächenheizung (Boden, Decke, Wand)
Heizkörper
Warmwasserspeicher
wW
kW
< 40°C
55°C
< 55°C
Puffer-
speicher
Wärmequelle (Bsp.:Erdsonde)
Heizstab
Die JAZ bezieht sich auf die zugeführte elektrische Energie innerhalb der Bilanzgrenze !
QH
QW
Eel
Eel
Eel
Q
Eel
JAZ=

## Slide 28
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (5), Vergleich Wärmepumpe mit Gas und -Ölkessel
Nur die Wärmepumpe nutzt die kostenlose Umweltwärme und ist damit unschlagbar!
Wärmeerzeuger
 | Einheit | Luft-Wasser- Wärmepumpe | Brennwert- Gaskessel | Brennwert- Ölkessel
zugeführte Energieform |  | Strom | Gas | Öl
zugeführte Energie | kWh | 1 | 1 | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ) mit Umweltwärme |  | 4 |  | 
Wirkungsgrad *) **) | % |  | 84 | 88
abgegebene Wärmeenergie | kWh | 4 | 0,84 | 0,88
*) nicht enthaltene Verluste durch **) Quelle: IKZ-Praxis |  | Elektronik | Elektronik Gebläse | Elektronik Gebläse Ölpumpe Ölvorwärmer

## Slide 29
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpe (4) Wärmequellenanlagen (1)
Wärmeenergie wird aus verschieden Quellen der Umwelt genutzt!
- JAZ - Investition

## Slide 30
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpe (4) Wärmequellenanlagen (2), PVT-Kollektor (1), Teilkomponenten
PV und Solarthermie sind in einem Gehäuse untergebracht!
PVT-Kollektor: PV und Solarthermie in einem Gehäuse

## Slide 31
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpe (4) Wärmequellenanlagen (2), PVT-Kollektor (2), Komponenten/Funktionsprinzip
Die Dachfläche wird doppelt genutzt!

## Slide 32
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpen (5) Bauarten (1): Split- und Monoblock-Wärmepumpen, Luft-Wasser
Viessmann
Monoblock
Split-WPPE
Getrennte Teile: das Kältemittel verbindet die beiden Split-Teile
iDM
Monoblock-WPPE
Alle Teile befinden sich in einem Gehäuse. Heizwasser kommt direkt ins Haus
Die Monoblock-Bauart ist auf dem Vormarsch!
Innenteil
Außenteil

## Slide 33
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpen (5) Bauarten (2): Klima-Split-Heizung (1), Geräte
Quelle: Daikin
Inneneinheit
Außengerät
Für kleinere Wohneinheiten bestens geeignet!
Video: Günstige Alternative zu Gas / Öl – Cool & smart heizen mit der Klimaanlage (Luft-Luft-Wärmepumpe)

## Slide 34
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpen (5) Bauarten (2): Klima-Split-Heizung (2), Funktionsprinzip
Quelle: Daikin
Kühlen im Sommer
Heizen im Winter
1 Verdampfer
2 Verdichter
3 Verflüssiger
4 Expansionsventil
Eine Investition, die im Sommer und Winter funktioniert!

## Slide 35
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpe (6)
Auslegung einer Wärmepumpe im Altbau
Heizlastberechnung und Heizkörperleistung der Räume liegen vor
Bei der Auslegungstemperatur (z.B. -10 °C) sollte die Vorlauftemperatur <=55°C sein
Voraussetzung für die Dimensionierung der Wärmepumpe:
Die Wärmepumpe hat nur an ganz wenigen Tagen Stress (hier statistisch nur 2 Tage)
Erfolgsgarantie: Richtig dimensionierte Heizkörper und Auslegung der Wärmepumpe
Quelle: 13) Quellenliste
Energiesparkommissar: Wärmepumpen im Altbau II ein Handlungsleitfaden vom Energiesparkommissar

## Slide 36
Tausch des Wärmeerzeugers im alten Bestand (09/2020)
Objekt: Energetisch teilsanierter Altbau mit Anbau, Baujahr 1883. Beheizte Fläche: ca. 210 m²
Quelle: M. Müller
Dachgaube Zuluftseite
Dachgaube Abluftseite
WPPE: „Außeneinheit“
WPPE: „Inneneinheit“
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpen (7)
Beispiele (1)
Mit einer Jahresarbeitszahl von 4,4 ist diese Anlage beispielgebend für den Bestand!
Wärmeverteilung: Zweirohrheizleitungssystem mit Röhrenheizkörper
Wärmeerzeugung alt: Gasbrennwertgerät, Bauj. 1996
Jahresarbeitszahl (JAZ) gemessen: 4,4 (in der Heizperiode 2020-2021)
Wärmeerzeugung neu: Luft-Wasser-Wärmepumpe (iDM AERO SLM 6 - 17 kW) VL/RL: 55°C /48°C
BaFa-Förderung: 35%

## Slide 37
Tausch des Wärmeerzeugers im jüngeren Bestand (09/2021) Objekt: Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Baujahr 2000. Beheizte Fläche: ca. 250 m²
Quelle: W. Thiel
Ölkessel mit WW-Speicher
WPPE
Pufferspeicher Heizung mit Hydraulik-Modul
WW-Speicher
Wärmeversorgung mit eigenem Wärmeerzeuger (4), Wärmepumpen (7)
Beispiele (2)
Auch dieses Beispiel kann sich sehen lassen!
Wärmeerzeugung alt: Ölheizung, Bauj. 2000
Wärmeverteilung: Zweirohrheizleitungssystem mit Flächenheizkörpern
Wärmeerzeugung neu: Luft-Wasser-Wärmepumpe (iDM AERO ALM 6 - 15 kW) VL/RL: 55°C /48°C
BaFa-Förderung: 45%
Jahresarbeitszahl (JAZ) gemessen: 4,2

## Slide 38
Hausnetz
notwendige energetische Sanierung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Energiemanagement-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
PV aufs Dach, Balkon und Parkplatz mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer optimalen Eigenversorgung revolutionieren !
„ProSumer“ (1) im Ein-/ Mehrfamilienhaus un d öffentl. Gebäuden Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Von den 20,3 Mio. Heizungs-anlagen im Bestand sind ca. 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen älter als 20 Jahre!
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Achtung: - keine Öl- oder Gasheizungen mehr! - Wo möglich: Wärmenetz-Anschluss!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G

## Slide 39
ProSumer (2) im Ein- und Mehfamilienhaus mit Sommer-Winter-Ausgleich
Hausnetz
Dämmung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: HPS-picea, ISE e.V.
Datennetz Internet
Mit dem H2-Energiespeicher-System ist der ProSumer für den saisonalen Energieausgleich im Inselbetrieb komplett.
H2
H2
Brennstoffzelle
Elektrolyseur
H2-Speicher
H2-Energiespeicher-System
Im städtischen und ländlichen Bereich derzeit nicht wirtschaftlich darstellbar!
V2H/G

## Slide 40
ProSumer (3) im Ein- und Mehfamilienhaus Das Energie-Management-System
Stromnetz
Datennetz
Gate-
way
Smart
Meter
Haus-Stromnetz
einfache Verbraucher
schaltbare Verbraucher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
Home-Manager
Soll-Zustände
Ist-Zustände
- ermittelt Verbrauchswerte
PV-Anlage mit Speicher
WLAN/Powerline
- ermittelt Verbraucherzustände
- gibt Sollzustände für Verbraucher vor
- optimiert Energiekosten
ProSumer
- berechnet Verbrauchskosten
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
Smart Meter-Gateway und Home-Manager organisieren zukünftig den ProSumer!
für IT-Fans: Timberwolf für IT-Profis: Raspberry Pi und io-Broker
flexible Strompreise: tibber

## Slide 41
Mit „Power to x“ wird die optimale Betriebsweise „gefahren“!
Quelle: Heizsparer.
ProSumer (4) im Ein- und Mehfamilienhaus Energiemanagement

## Slide 42
ProSumer (5) im Ein- und Mehfamilienhaus PV mit Wärmepumpe
Wärmebedarf
Deckung des Wärmebedarfs
mit PV--Ertrag
Quelle: 14) Quellenliste
14)
In der Übergangszeit (März/Apr. und Sept./Okt.) bringt PV einen wesentlichen Beitrag zum Heizen!

## Slide 43
ProSumer (6) im Ein- und Mehfamilienhaus Saisonale Betriebsphasen
Quelle: ISE e.V.
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
1/3 Winter: ProSumer  Energieversorger
1/3 Sommer: ProSumer  Energieversorger
In den saisonalen Betriebsphasen ergänzen sich die Energieversorger und die ProSumer!
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Frühjahr: ProSumer
Herbst: ProSumer
1/3 Übergangszeit:

## Slide 44
ProSumer (7) im Ein- und Mehfamilienhaus Vergleich: Energie- und Betriebskosten
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Chart: 
 | 2857.1429 | 1800 | 1080
 | 1482 | 976 | 745.6
 | 1440 | 1440 | 864
 5.779
 4.216
 2.690
Betriebskosten (€/a)
Chart: 
 | 20000 | 5000 | 3000
 | 8190 | 2400 | 1760
 | 4000 | 4000 | 2400
Energie (kWh/a)
 32.190
 11.400
 7.160
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
E-Wende mit - Wärmepumpe Luft/Wasser - E-Auto mit Akku
Spez. Verbrauchswerte
Auto (Verbrenner): 6,5l / 100 km Auto (Akku): 20 kWh / 100 km Wärmepumpe (JAZ): 4
„Brennstoff“-Preise (02.08.2022) - Strompreis: 36 € ct/kWh - Dieselpreis: 1,90 €/l - Heizölpreis: 1,50 €/l
Autarkiequote mit PV und Akku: 40%
Neue Technologien auf der Verbraucherseite bringen den größten Einsparhub beim ProSumer!
Quelle: ISE e.V.
20.790 kWh; 65 %
25.030 kWh; 78 %
1.563 €, 27 %
3.089 €, 54 %

## Slide 45
ProSumer (8) im Ein- und Mehfamilienhaus Vergleich: CO2-Emmisionen
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Spez. CO2-Emissionen
Strommix: 0,438 kg CO2/kWh Diesel: 2,64 kg CO2 /l Heizöl: 2,64 kg CO2 /l
Quelle: ISE e.V.
Chart: 
 | 5028.5714 | 2190 | 1080
 | 2059.2 | 1051.2 | 770.88
 | 1752 | 1752 | 1051.2
CO2-Emissionen (kg/a)
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
 8.840
 4.993
 2.902
Auch bei den CO2-Emissionen sind die neuen Verbraucher-Technologien der Bringer!
3.847 kg; 44 %
5.938 kg; 67 %

## Slide 46
ProSumer (9) im Ein- und Mehfamilienhaus Miet-, Contracting- und Leasing-Modelle
Hausnetz
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Stadtwerke, Bürgergenossenschaften oder Hersteller bauen Wärmepumpe ein:  Hausbesitzer beziehen Wärme
Hausbesitzer vermieten ihr Dach für eine PV-Anlage:  Niedrige Stromtarife
Datennetz Internet
E-Auto und Wallbox können geleast werden:  Autofahrer bezahlen nur Leasingkosten
V2H/G
Für Hausbesitzer, die sich eine Investition zur Energiewende nicht leisten können!

## Slide 47
Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen (1)
Vorbemerkung
Mit 14,1 % des Wohnungsbestandes hat die Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen heute noch einen geringen Anteil bei der Beheizungsstruktur in D (siehe Wärmewende im Bestand (6)).
Die Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen ist primär in urbanen Siedlungsräumen (Großstädten) vertreten, weil dort meistens auch EVU-Kraftwerke mit KWK vorhanden sind, die heute noch mit Kohle oder Gas beheizt werden. Zukünftig werden die Wärmeerzeuger mit EE betrieben.
Folgende kommunale Wärmenetze gibt es: - Nah-/Fernwärmenetze in großen Städten, die sich durch die Netzlänge unterscheiden und mit Temperaturen zwischen 80 bis 120 °C betrieben werden. - kalte Nahwärmenetze im Quartiersbereich, die mit Temperaturen zwischen 10 bis 15 °C betrieben werden.
Es reicht nicht aus, sich in einer Gebietskörperschaft mit der Wärme alleine zu beschäftigen (Aktion: kommunale Wärmeplanung)! Wir müssen die Energie als Ganzes in den Blick nehmen. Deshalb wird in dem Abschnitt „ProSumer in der Gebietskörperschaft“ die Sektorkopplung von Erzeugung und Verbrauch in den Fokus genommen.

## Slide 48
Wärmerzeugung
Wärmeverteilung und Wärmeabgabe
Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen (2), Wärmenetzsysteme (1), Nah-/Fernwärme: Komponenten und Funktionsprinzip
Quelle: ISE e.V
Wärme-
erzeuger
inkl. Speicher
Wärme- übergabe- station (hausintern)
bisher: Fossile etc.
- EVU-KW (KWK) - Stadt-KW (KWK) - MHKW (KWK) - Heizwerk mit Kohle, Gas, Hackschnitzel
zukünftig: Erneuerbare etc.
- Groß-Wärmepumpe mit Strom aus EE und Wärmenutzung aus: Abfallwärme von verfahrenstechnischen Prozessen, Rechenzentren, Solarthermie/-Speicher, Flusswasser, Abwasser etc. - Tiefe Geothermie - Heizwerk mit Hackschnitzel - MHKW (KWK) - GuD-KW (KWK) mit Bio-CH4 und H2
Die Wärmeerzeuger können auch in Kombination zur Anwendung kommen!
80-120°C
Die fossilen Wärmeerzeuger werden durch Erneuerbare ersetzt!

## Slide 49
Umweltwärmequelle
Wärmeverteilung, -erzeugung und -übergabe
Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen (2), Wärmenetzsysteme (2), kalte Nahwärme: Komponenten und Funktionsprinzip
Quelle: ISE e.V
Mit kalter Nahwärme werden Quartiere mit EE versorgt !
WPPE
WPPE
Sammler
10-15°C
Erdsonden

## Slide 50
Wärmeversorgung mit kommunalen Wärmenetzen (3), Maßnahmen
Kommunale Wärmeplanung Die Kommunale Wärmeplanung ist ein langfristiger und strategisch angelegter Prozess mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Wärmeversorgung und -nutzung bis zum Jahr 2040 für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz (Landesregierung von RLP).
Besser: Kommunale Energieplanung Wie beim Ein- und Mehrfamilienhaus reicht es nicht aus, wenn nur die Wärmeversorgung betrachtet wird. Auch bei den Gebietskörperschaften müssen Erzeugung von EE mit den Energiespeichern und die Endenergie-Verbrauchs-sektoren miteinander in Verbindung gebracht werden, um die Energiewende zu meistern! Der „ProSumer“ ist dabei das Zauberwort, bei dem die Sektorkopplung das herausragende Prinzip ist! Deshalb sollte statt der kommunalen Wärmeplanung die kommunale Energieplanung vorgeschrieben werden!
Austausch der fossilen gegen erneuerbare Wärmeerzeuger bei Wärmenetzen Spätestens beim Abschalten der fossilen Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) muss für die bestehenden Nah-/Fernwärmenetze der Umbau auf erneuerbare Wärmeerzeuger abgeschlossen sein!

## Slide 51
Strom- netz
Gas- netz mit Spei- cher
Dorf/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger und Verbraucher (ProSumer) garantieren optimale Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
PV-FF-Anlage
Windpark
Groß-Akku
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Klär- anlage
O2
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
GuD-KW
Wärmenetz
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
110 kV/20 kV/Ortsnetz
Solar- Thermie
MHKW
ProSumer in der Gebietskörperschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 52
Fazit
Mit degressiven finanziellen Anreizen muss die Wärmewende weiter gefördert werden.
Mit Contracting- /Miet- und Leasing-Modellen kommt die Wärmewende auch in sozial schwachen Haushalten an!
Ohne ausreichendes, ausgebildetes Fachpersonal ist die Wärmewende nicht zu schaffen!
Mit deutlich mehr als 50% vom Gesamt-Endenergieverbrauch ist die Wärme der größte Hebel für den Klimaschutz!
Die Wärmepumpe wird im Bestand aber auch beim Neubau in Kombination mit einer PV-Anlage das Mittel der Wahl sein.
Bei der Wärmepumpe muss eine Kostendegression angestoßen werden, wie dies in der PV-Technik erfolgreich geschehen ist. Wobei die Fertigung in D und der EU hochgezogen werden muss!
Wärmeerzeuger (Wärmekraftwerke) bestehender Fernwärmenetze müssen durch Wärmeerzeuger mit erneuerbarer Energie ersetzt werden.
Beim Ersatz von Fossilen durch Erneuerbare spart der Verbraucher beim Einsatz von Wärmepumpen mehr als 75%! Denn bei einer Jahresarbeitszahl (JAZ) 4 werden aus einer kWh Strom 4 kWh Wärme erzeugt!
Das ProSumer-Konzept sollte bei allen Siedlungsebenen, vom Einfamilienhaus über Kommunen, Bundesländer und dem Bund bis zur EU, zur Anwendung kommen!

## Slide 53
Quellen (1)
WW | Quelle
1 | UBA 2021: Studie: "Energieverbrauch für fossile und erneuerbare Wärme"
2 | ISE e.V. 2023: Meta-Studie "Klimaschutz - Energiewende 2.0": Primärenergiebedarf 2040 in D und RLP mit EE-Potenzialen Energieflussbild 2017
3 | Bundesverband Wärmepumpe (bwp) 2021: PM "Wärmepumpen im Neubau weiterhin beliebtester Wärmeerzeuger" Grafik
4 | Agora 2019: "Wie werden Wärmenetze grün? Dekarbobisierte Wärmenetze - Herausforderungen und Perspektiven" Tabelle 1 und Abbildung 3
5 | Schornsteinfegerverband 2021: "Aktuelle Zahlen des Schornsteinfegerhandwerks zum installierten Heizungsbestand"
6 | AGEB 2021: Energieverbrauch in Deutschland, Daten für das 1. bis 3. Quartal 2021, Kapitel 1.10
7 | Heinrich-Böll-Stiftung 2021: Broschüre "Besser wohnen mit Klimaschutz"
8a | EU-Richtline 2012: "zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG" Artikel 7
8b | EU-Richtline 2018: "zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz" Artikel 7
9 | Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020

## Slide 54
Quellen (2)
WW | Quelle
10 | Frauhofer ISE 2020: Abschlußbericht "Wärmepumpen in Bestandsgebäden" Ergebnisse aus dem Forschungsbericht 'WPSmart im Bestand'
11 | bwp e.V.: Wie funktioniert die Wärmepupe?
13 | Energiesparkommissar: Youtube Video: Wärmepumpe im Altbau II
14 | Energiesparkommissar: Youtube Video: Wärmepumpe im Altbau III

## Slide 55
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter und PPT-Ersteller) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander