## Slide 1
Klimaschutz - Energiewende 2.0 Mobilitätswende
Klimaschutz – Energiewende 2.0 | Mobilitätswende | FV10 ISE e.V.
Stand FV10 vom 19.11.2023

## Slide 2
Agenda
Individualverkehr
ÖPNV/ÖPFV
Schiffsverkehr
Güterverkehr
Fazit
Einführung
Flugverkehr
Wasserstoff in der Mobilität
Quellen
Mobilitätskonzept
Bestehende Defizite

## Slide 3
Einführung
Mit fast 30% (2017) ist der Verkehr der größte Endenergieverbrauchssektor (siehe Kapitel „Energieerzeugung/Primärenergiebedarf-EE-Potenziale“)
Mit 22% (davon 81% Straßenverkehr und 14% Flugverkehr) in 2017 ist der Verkehr der zweitgrößte Treibhausgasemittent (siehe Kapitel „Klimakrise, Klimaschutz-Ziele“)
Angesichts der o.g. Zahlen und der Tatsache, dass der Verkehr in den letzten Jahren keinen Beitrag zur Klimaneutralität gebracht hat, sind hier sowohl von der Politik und der Industrie als auch von der Gesellschaft große Anstrengungen erforderlich! Deshalb werden in diesem Kapitel alle Verkehrsarten beleuchtet und entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen. Wobei der gesamte Energiebedarf aus EE gedeckt werden muss!
Die Maßnahmen zur Zielerreichung müssen im Einklang mit dem Naturschutz stehen und sozial gerecht sowohl bei der Kostenträgerschaft als auch bei der Partizipation für Investitionen gestaltet werden.

## Slide 4
Bestehende Defizite
Kosten der Staus in D in 2017: 80 Mrd. €, entspricht €1770 für jeden Autofahrer
95% der privaten PKW werden zu 97% des Tages nicht genutzt
Die Automobilbauer haben viel Vertrauen verloren („Dieselgate“) und viele Milliarden Strafe gezahlt, die in der Entwicklung neuer Konzepte fehlen.
Die Deutsche Automobilindustrie hat viel zu lange gezögert mit der zielstrebigen Entwicklung nachhaltiger E-Fahrzeuge, Mitbewerber (z.B. TESLA) haben daher einen weiten Vorsprung.
1)
CO2-Emissionen steigen (mehr SUVs), mehr Restriktionen (Dieselfahrverbote)
E-Fahrzeuge zu teuer, unzureichende Ladeinfrastruktur, unübersichtliche Bezahlsysteme
Der ÖPNV ist zu teuer und wenig attraktiv.
Die Vernetzung der Verkehrssektoren ist mangelhaft.
Der Schienengüterverkehr wurde in der Fläche „kaputtgespart“.
Subventionen für H2-Strategie im Verkehr fördern unwirtschaftliche Technologie, Clean-Hydrogen-Partnership ist mit H2 beim Verkehr ausgestiegen
E-Fuels sind im Straßenverkehr wegen Luftschadstoffemissionen kein Lösungsansatz. Vorgeschobene Technologieoffenheit ist nicht zielführend!
2)
Quelle: x) Quellenliste

## Slide 5
Mobilitätskonzept (1) Verkehr vermeiden, verlagern, regulieren
vermeiden  spart Zeit, Geld, CO2
Ziel des Konzeptes ist, dass bis spätestens 2040 der gesamte Sektor „Verkehr“ klimaneutral ist!
Home-Office als „normale Arbeitsmöglichkeit“ in Arbeitsgesetz einführen  Pendlerverkehr reduzieren
Dort wo es geht, Besprechungen per Video-Konferenzen organisieren
Güter, die überall hergestellt werden können (Massenprodukte), sollten nur verbrauchernah transportiert werden (keine Globalisierung dieser Produkte). Streichung von Subventionen bei „grenzüberschreitender Beförderung im Drittlands-Verkehr
verlagern  spart, Geld, CO2
Umstieg beim Nah-Individualverkehr vom PkW auf Fahrrad und Lastenfahrrad
Umstieg beim Individualverkehr vom PkW auf ÖPNV/ÖPFV
Umstieg beim Kurzstreckenflugverkehr (D) auf die Bahn
Saisonalität: beispielsweise sollte auf Erdbeeren an Weihnachten verzichtet werden!
Quartierskonzepte: Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nähe
3)
regulieren
Änderung der Straßenverkehrsordnung (z. B. Tempo 30 innerorts, 130 auf Autobahnen)
Europäische Gesetzgebung voranbringen (siehe Koalitionsvereinbarung) und übernehmen (fit-for-55-Paket, Luftqualitätsrichtlinie, u.a.)
Ab 2035 werden keine Verbrenner mehr zugelassen
4)

## Slide 6
Mobilitätskonzept (2) Verkehr innovieren
innovieren  spart Energie, Geld, CO2
Steigerung der CO2 -Bepreisung für Kraftstoffe, Straßenmaut, KFZ-Steuer, ….
Klimaschädliche Subventionen streichen, freiwerdende Mittel für Mobilitätsinfrastruktur
Einnahmen generieren durch Ausbau von PV und Windkraft an geeigneten Trassen
Ladeinfrastruktur ausbauen, Bezahlsysteme vereinheitlichen, Wettbewerb gewährleisten
Benutzerfreundliche Vernetzung aller Verkehrsmittel
Lärmschutz im Schienenverkehr („leise“ Trassen, Räder, Bremsen, Lärmschutzwälle,….)
Massive Investitionen in klimafreundliche Verkehrsmittel (ÖPNV, Schiene, Radwege,…)
Ressourcenarme Akkutechnologie (z.B. Natrium-Ionen)
Vollständige Umstellung von fossilen Brennstoffen auf vorzugsweise Strom und H2
Kostenloser ÖPNV (steuerfinanziert)  Erhöhung der Akzeptanz
Hochseeschiffe müssen in Häfen mit Landstrom versorgt werden
Auch im Luftverkehr muss der „Treibstoff“ versteuert werden  keine Privilegien für die Luftfahrt
Mittelfristig: Umstellung auf Car-Sharing  bindet weniger Kapital
Langfristig: Autonomes fahren
Große Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen und Ladeeinrichtung für PkW und LkW schaffen
Intelligente Sektorkopplung von Energieerzeugern und –verbrauchern  ProSumer

## Slide 7
Individualverkehr (1) der Umstieg
Verbrenner
heute
2040
Home-Office als „normale Arbeitsmöglichkeit“ in Arbeitsgesetz einführen
Wirkungsgradverbesserung von 20% auf 64% beim Umstieg vom Verbrenner auf E-Auto mit Akku
Radwege-Netz
Fahrrad
Lasten-Fahrrad
Umstieg auf
kostenloser ÖPNV
Car-Sharing (E-Auto mit Akku)
E-Auto mit Akku
Weniger Lärm, Staus, Unfälle, verbesserte Gesundheit
Dort wo es geht, Besprechungen per Video-Konferenzen organisieren (spart Zeit, Geld, CO2)
Verhaltensänderung ist ein großer Hebel!
Quelle: ISE e.V.

## Slide 8
Individualverkehr (2) Solar-Fahrradwege
Mit PV überdachter Schnell-Fahrrad-Wege – Südkorea machts uns vor!
Quelle: Wirtschaftswoche 15.04.2015

## Slide 9
Individualverkehr (3)
Wirkungsgrad-Vergleich: von der Energiequelle bis zum Antriebsrad
Quelle: 5) Agora u.a. 2018, Grafik: VCÖ 2019
(E-Fuels)
Terra X Harald Lesch ZERLEGT E-FUELS! Synthetische Kraftstoffe wissenschaftlich analysiert
ZDF | Die Anstalt E-Fuels oder doch eher „Ö-Fuels?“
Elektroautos mit Akku liegen weit vorn!

## Slide 10
Individualverkehr (4)
Wirkungsgrad-Vergleich
Quelle: ADAC, 15.05.2023, Synthetische Kraftstoffe: Sind E-Fuels die Zukunft der Mobilität?
Die Zahlen sprechen für sich!
ProSumer in den Gebietskörperschaften Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 11
Individualverkehr (5)
Energiekostenvergleich für PkW
Quelle: x) Quellenliste
5)
€/100 km
Stand: Sept. 2021
Ein E-Auto (Mittelklasse) liegt beim Verbrauch bei 42% ggü. Benziner (Super)!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 12
Individualverkehr (6) Klimabilanz von elektrischen und verbrennungsmotorischen Pkw
Quelle: x) Quellenliste
6)
Lebenszyklus THG Emissionen (g CO2 Äq./km)
Elektroautos mit EE liegen sowohl ökologisch als auch ökonomisch ganz vorne!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 13
Hausnetz
notwendige energetische Sanierung
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
Energiemanagement-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
PV aufs Dach, Balkon und Parkplatz mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer optimalen Eigenversorgung revolutionieren !
Individualverkehr (6) ProSumer (1) im Ein-/ Mehrfamilienhaus (1) und öffentl. Gebäuden, Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G

## Slide 14
Individualverkehr (6) ProSumer (1) im Ein- und Mehrfamilienhaus (2) Vergleich: Energie- und Betriebskosten
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Chart: 
 | 2857.1429 | 1800 | 1080
 | 1482 | 976 | 745.6
 | 1440 | 1440 | 864
 5.779
 4.216
 2.690
Betriebskosten (€/a)
Chart: 
 | 20000 | 5000 | 3000
 | 8190 | 2400 | 1760
 | 4000 | 4000 | 2400
Energie (kWh/a)
 32.190
 11.400
 7.160
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
E-Wende mit - Wärmepumpe Luft/Wasser - E-Auto mit Akku
Spez. Verbrauchswerte
Auto (Verbrenner): 6,5l / 100 km Auto (Akku): 20 kWh / 100 km Wärmepumpe (JAZ): 4
„Brennstoff“-Preise (02.08.2022) - Strompreis: 36 € ct/kWh - Dieselpreis: 1,90 €/l - Heizölpreis: 1,50 €/l
Autarkiequote mit PV und Akku: 40%
Neue Technologien auf der Verbraucherseite bringen den größten Einsparhub beim ProSumer!
Quelle: ISE e.V.
20.790 kWh; 65 %
25.030 kWh; 78 %
1.563 €, 27 %
3.089 €, 54 %

## Slide 15
Individualverkehr (6) ProSumer (1) im Ein- und Mehrfamilienhaus (3) Vergleich: CO2-Emmisionen
Daten und Fakten
Verbrauchswerte
Strom (Haushalt): 4.000 kWh/a Auto: 12.000 km/a Wärmebedarf: 20.000 kWh/a
Spez. CO2-Emissionen
Strommix: 0,438 kg CO2/kWh Diesel: 2,64 kg CO2 /l Heizöl: 2,64 kg CO2 /l
Quelle: ISE e.V.
Chart: 
 | 5028.5714 | 2190 | 1080
 | 2059.2 | 1051.2 | 770.88
 | 1752 | 1752 | 1051.2
CO2-Emissionen (kg/a)
Wärme
Auto
Strom
ohne E-Wende
mit E-Wende, ohne PV und Akku
mit E-Wende + PV und Akku
 8.840
 4.993
 2.902
Auch bei den CO2-Emissionen sind die neuen Verbraucher-Technologien der Bringer!
3.847 kg; 44 %
5.938 kg; 67 %

## Slide 16
Quelle: ISE e.V.
Betriebsnetz
EVU-Netz 400 V / 20kV AC
notwendige
energetische Sanierung
Der ProSumer wird bei GHD/Industrie eine optimale Autarkie sicherstellen!
E-Autos, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Betriebsnetz und das EVU-Netz
PV auf Dächer/Parkplätze zur Eigenversorgung mit Betriebs-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
Fossile Wärmeerzeuger durch Erneuerbare (Wärmenetze, Wärmepumpen) ersetzen, mit Wärmequellen koppeln
Datennetz
Das Energie-Management-System organisiert das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
Individualverkehr (6) ProSumer (2) bei GHD und Industrie Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 17
Individualverkehr (7) PV-Anlagen auf großen Parkplätzen
Parkplätze bei Industrie, bei Dienstleistern, im Gewerbe und bei Discountern bieten sich gerade dazu an mit PV-Anlagen zu überdachen, denn dort können PkW-/LkW-Akkus geladen werden. Überschussstrom wird ins Netz eingespeist.
7)
Hier liegt ein großes Potenzial für Klimaschutz und Energiewende !

## Slide 18
Öffentlicher Personennah-/fernverkehr (ÖPNV/ÖPFV)
Straße, Schiene
heute
Elektrifizierung des ÖPNV/ÖPNFV reduziert Lärm und Emissionen
Umstieg vom Verbrenner auf E-Antrieb mit Akku: Wirkungsgradverbesserung von 20% (Diesel) auf 64% (Akku) bzw. 95% (Oberleitung)
ÖPNV ist Haupttransportmittel in der Stadt, UND im ländlichen Raum!
Diesel
Durch den kostenlosen ÖPNV (steuerfinanziert) wird die Akzeptanz drastisch erhöht und große Mengen CO2 eingespart
Diesel
E-Lok
Akku-Hybrid
Elektrifizierung
Umstieg auf
Akku
Umstieg auf
Home-Office als eine „normale Arbeitsmöglichkeit“ in Arbeitsgesetz einführen
Dort wo es geht, Besprechungen per Video-Konferenzen organisieren (spart Zeit, Geld, CO2)
2040
Quelle: ISE e.V.

## Slide 19
Güterverkehr Straße, Schiene
Diesel
Diesel
Akku
Akku-Hybrid
Umstieg auf
heute
2040
E-Lok
Akku-Hybrid
Elektrifizierung
Umstieg auf
Hier ist ein hohes Einsparpotenzial zu erwarten
Güter, die überall hergestellt werden können, sollten nur verbrauchernah transportiert werden.
Umstieg vom Verbrenner auf E-Antrieb mit Akku: Wirkungsgradverbesserung von 20% (Diesel) auf 64% (Akku) bzw. 95% (Oberleitung)
Vernetzung von Schiene und Straße muss deutlich verbessert werden (z.B. Containerumschlag)
Der Güterverkehr sollte möglichst auf die Schiene verlegt werden
Quelle: ISE e.V.

## Slide 20
Autobahntrassen als Energietrassen nutzen
4. PV-Gerüst mit Oberleitung für LkWs ergänzen  PV-Gerüst vielfältig nutzbar machen
3. Geeignete Autobahnspuren mit PV überdecken (406 km²)  Strom erzeugen und Asphalt schützen, Lärmschutz
5. Neubau von Hochspannungsleitungen an Autobahnen platzieren  Energietrassen bündeln und vervollständigen
1. Windräder an beiden Seiten der Autobahn aufstellen, Atlas über Potenziale erforderlich  Abstandsflächen zur Besiedlung nutzen
Quelle: ISE e.V.
2. PV-Freiflächen/AGRI-PV an beiden Seiten der Autobahn aufstellen  Infrastruktur der Windräder nutzen
Autobahntrassen maximal synergetisch nutzen, „Nebenwirkungen“ zusammenlegen! Wo könnte eine Pilotanlage gebaut werden? In der Südpfalz?
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 21
So könnte es aussehen, das Solardach für die Autobahn (1)
Quelle: pv magazine vom 26.05.2021, „Fraunhofer ISE und Partner erproben Photovoltaik-Dach über der Autobahn“
Auf der A 81 bei der Rastanlage Hegau-Ost (Bodensee) wird eine Pilotanlage gebaut
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 22
So könnte es aussehen, das Solardach für die Autobahn (2)
AIT (Foto: LABOR3 Architektur GmbH), kofinanziert durch das BMDV
In Österreich wird eine Pilotanlage gebaut!
Quelle: x) Quellenliste
8)
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 23
So könnte es aussehen, das Solardach für die Autobahn (3) mit Windrädern
Quelle: x) Quellenliste
9)
In der Schweiz wird auch eine Pilotanlage gebaut!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 24
Schiffsverkehr (1) Binnenschifffahrt: Personen, Güter
Akku
Diesel
heute
2040
Umstieg auf
Auch die Binnenschifffahrt muss fossilfrei werden!
Personen
Akku
Diesel
Diesel
Akku, H2
Umstieg auf
Güter
Güter, die überall hergestellt werden können, sollten nur verbrauchernah transportiert werden.
Umstieg vom Verbrenner auf E-Antrieb mit Akku: Wirkungsgradverbesserung von 20% (Diesel) auf 64% (Akku)
Verbesserung der Vernetzung von Schiffsverkehr, Schiene und Straße (z.B. Containerumschlag)
Akku, H2
Quelle: ISE e.V.

## Slide 25
Schiffsverkehr (2) Hochseeschifffahrt: Personen, Güter
heute
2040
Schweröl
H2, NH3,SynFuel
Umstieg auf
Personen
Schweröl
H2, NH3,SynFuel
Umstieg auf
Güter
Güter, die überall hergestellt werden können, sollten nur verbrauchernah transportiert werden Auf Erdbeeren an Weihnachten sollte verzichtet werden!  Saisonale heimische Früchte.
Hochseeschiffe müssen in Häfen mit Landstrom versorgt werden!
Verbesserung der Vernetzung von Schiffsverkehr, Schiene und Straße (z.B. Containerumschlag)
Schweröl und andere fossile Brennstoffe, müssen in der Hochseeschifffahrt zum Tabu werden!
Quelle: ISE e.V.

## Slide 26
Luftverkehr (1) Kurzstrecken
Kurzstreckenflüge sollten der Notfallrettung vorbehalten sein!
heute
2040
Städteverbindung D
Benzin
Akku
Umstieg auf
Städteverbindung EU
Kerosin
Akku
Umstieg auf
Im innerdeutschen Bereich sollte vollständig auf die Bahn umgestiegen werden!
Auch im europäischen Bereich <1000 km sollte vollständig auf die Bahn umgestiegen werden!
Quelle: ISE e.V.

## Slide 27
Luftverkehr (2) Mittel- und Langstrecken: Personen, Güter
H2, SynFuel
Umstieg auf
heute
2040
Personen
Kerosin
Kerosin
Güter
Kerosin
Umstieg auf
H2, SynFuel
Güter, die überall hergestellt werden, sollten nur verbrauchernah transportiert werden Auf Erdbeeren an Weihnachten sollte verzichtet werden!  Saisonale heimische Früchte.
Auch im Luftverkehr muss der „Treibstoff“ versteuert werden, keine Privilegien!
Verbesserung der Vernetzung von Flugverkehr, Schiene und Straße (z.B. Containerumschlag)
Auch bei Mittel- und Langstrecken müssen fossile Brennstoffe verbannt werden!
Quelle: ISE e.V.

## Slide 28
Schiffs-
verkehr
Schweröl
Diesel
Diesel
Güter-
verkehr
Diesel
Diesel
ÖPNV
Diesel
Diesel
Individual-
verkehr
Verbrenner
Mobilitätswendewende
Zusammenfassung
heute
2040
Luft-
verkehr
Kerosin
Treibstoff wird
versteuert
H2, SynFuel
Radwege
E-Lok
Akku-Hybrid
Akku
kostenloser
ÖPNV
E-Lok
Akku
Akku-Hybrid
H2, NH3,SynFuel
Landstrom
Akku
H2
Ein vielfältiger Endverbrauchersektor mit hoher Relevanz für die Transformation!
Akku (Kleinflugzeuge)
Quelle: ISE e.V.
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 29
Wasserstoff in der Mobilität
In fast allen Verkehrsmitteln gelingt die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf Strom (Akku). Das ist sowohl privat- als auch volkswirtschaftlich die günstigere Lösung hinsichtlich Fahrzeug und Infrastruktur sowohl bei der Investition als auch im Betrieb.
Bei sehr großen Transportstrecken und hohen Lasten wie in der Hochseeschifffahrt und im Fernflugbereich kommt die Akku-basierte Technik an seine Grenzen. Hier ist die grüne wasserstoffbasierte Technologie die richtige Lösung.
2)

## Slide 30
Fazit
Durch die Mobilitätswende werden - hohe volkswirtschaftliche Kosten beim Energieverbrauch eingespart - durch nachhaltige Investitionen werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze geschaffen
Mobilitätswende bedeutet mehr als Dekarbonisierung der einzelnen Verkehrsarten, sondern auch eine - Verhaltensänderung bei ihrer Nutzung (Fahrrad, ÖPNV, Car-Sharing, Home-Office) - Sektorkopplung von Energieerzeugung und -Verbrauch: „ProSumer“
Der Verkehr hat unter den Endenergieverbrauchssektoren nicht nur den größten Energiebedarf, sondern er ist auch einer der größten Schadstoff-Emittenten. Da die THG-Emissionen bei diesem Sektor in den letzten Jahren eher gestiegen als reduziert wurden, sind wirksame Maßnahmen zur THG-Reduktion dringend erforderlich!
Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, müssen die vielfältigen Vorteile der Mobilitätswende noch deutlicher herausgestellt und kommuniziert werden.
Durch den Umstieg von Verbrennern auf E-Mobilität mit Akkus erhöht sich der Gesamtwirkungsgrad (von der Erzeugung bis zur Antriebsachse) von 20% auf 64%! Das bedeutet eine volkswirtschaftliche Einsparung von 45%!

## Slide 31
Quellen
MW | Quelle
1 | Lesch, Kamphausen, 2018, Penguin Verlag München: Taschenbuch: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"
2 | EUROAKTIV.com 2021: „Clean Hydrogen Partnership“ signalisiert Abkehr von Wasserstoffautos
3 | Haufe Finance Office: Prolf-Rüdige Radeisen "Beförderungsleistungen / 3.4.2 Grenzüberschreitende Beförderung im Drittlandsverkehr"
4 | Europäischer Rat 2021 Consilium: „Fit für 55“ - Der EU-Plan für den grünen Wandel
5 | BMU 2021: Repirt: "Effizienz und Kosten: Lohnt sich der Betrieb eines Elektroautos?"
6 | ICCT 2021: ACT SHEET EUROPE: "Klimabilanz von elektrischen und verbrennungsmotorischen Pkw"
7 | De Lorean Power: Studie: Nutzung von Industrie- und Gewerbeparkplätzen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie
8 | Kleine Zeitung, Österreich 2020: Report: "Überdachte Fahrbahnen: Österreichische Forscher wollen Autobahnen für Solarenergie nutzbar machen"
9 | pv-magazine 2021: Report: "EnergyPier-Kombi-Kraftwerk: Autobahn für Photovoltaik und Windstrom nutzen"

## Slide 32
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter und PPT-Ersteller) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander