## Slide 1
Stammtisch am 26.01.2023 in Schweigen-Rechtenbach
Herzlich Willkommen zum Vortrag
Energieverbrauch/-erzeugung und Zubau 2022
in D, RLP, und Südpfalz
Referent:
Wolfgang Thiel

## Slide 2
Agenda
Primärenergieverbrauch 2022 in D
Nettostromerzeugung 2022 in D
Fazit
Stand der Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in 2022
Jährlicher Zubau an installierter Leistung bei den EE in D, RLP und Südpfalz in 2022
Spezifische Stromerträge 2022 - Wind onshore (Südpfalz) und offshore (Baltic 2) - Solar (Südpfalz)
Energiezahlen ProSumer Hergersweiler

## Slide 3
Primärenergieverbrauch in Deutschland 2022
anteilige Energieträger
Quelle: AGEB Bericht für 2022
( ) Werte 2020
11.829 (12.413) PJ = 3256 (3.448) TWh
79,9 % (76,4) Fossil
3,2% Atom
17,2% Erneuerbare
Die Erneuerbaren steigen moderat weiter!

## Slide 4
Primärenergieverbrauch, Energieträger in Deutschland
Änderungen in 2022 ggü. 2021
Quelle: AGEB Bericht für 2022
Der Primärenergieverbrauch ist durch die Krisen deutlich zurückgegangen !

## Slide 5
Entwicklung des Primärenergieverbrauch in Deutschland 2000 bis 2022
- 18,7 %
Quelle: AGEB Bericht für 2022
-1,1 %/a seit 2005; EU-Richtline: - 1,5 %/a!

## Slide 6
Energiebedarf: Energieflussbild 2021, Deutschland
Quelle: AGEB 2022
Anteile in %
1,8 %
76,7 %
21.5 %
Verbrauchssektoren
29,1 %
27,1 %
27,8 %
16,0 %
Energieeinheit: PJ (TWh)
Mehr als ¾ unseres Energieaufkommens importieren wir!
(83)
(3.512)
(986)
(4.581)
(2.408)
(699)
(653)
(670)
(385)
(608)
(273)
Primärenergie-verbrauch 1) (Summe 3.151)
1) ohne nichtenerg. Verbrauch
(3.448)
(24)
(1.133)
(136)

## Slide 7
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (1) zeitlicher Soll-Verlauf
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste und Einsparung: -1,5%/a des Endenergieverbrauchs
Erneuerbare
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Atom- Ausstieg
Kohle- Ausstieg
Öl-/Erdgas- Ausstieg
Einsparung und Ausbau sind die Aufgaben der Zukunft für die Energiewende!
IPCC Budget aufgebraucht!
Quelle: AGEB, ISE e.V.

## Slide 8
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (2) zeitlicher Verlauf: P-Energieverbrauch und Erneuerbare soll -ist
Primärenergieverbrauch geht gut zurück. Trend bei Erneuerbaren nach wir vor nicht ok!
TWh
Quelle: AGEB Bericht für 2022
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
 | 3485 | 3364 | 3341 | 3006 | 3151
 | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
 | 496 | 501.3889 | 523.8889 | 544.7608 | 545.2981 | 565.1633

## Slide 9
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
 | 1014 | 1234.1667 | 1255.2778 | 1135.2267 | 1077.0483 | 1156.6133
 | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
 | 831.9445 | 806.3889 | 640 | 515.3206 | 606.2631 | 650.595
 | 231.3889 | 192.8241 | 154.2593 | 115.6944 | 77.1296 | 38.5648 | 0
 | 231.3889 | 230.2778 | 227.7778 | 195.0981 | 209.9906 | 105.1467
 | 900.5556 | 967.2732 | 1022.8302 | 1078.337 | 1068.7551 | 1059.1731 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
 | 900.5556 | 858.3333 | 888.8889 | 874.2964 | 904.3142 | 782.0283
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (3) zeitlicher Verlauf: P-Energieträger soll -ist
Kohle und Mineralöl kompensieren Erdgas!!
TWh
Quelle: AGEB Bericht für 2022
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft

## Slide 10
Öffentliche Nettostromerzeugung in D Jahr 2022 anteilige Energieträger
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE
491 TWh
491 TWh
Strom aus Erneuerbaren ist ggü. 2021 von 45,8% um 3,8% auf 49,6% gestiegen!

## Slide 11
Energiewende in D (2)
Entwicklung der Stromerzeugung
atomar/fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2017
TWh
3.485
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Chart: 
 | 3485

 | 283.24
 | 20.09
 | 44.7
 | 105.69
 | 39.43
493
(14 %)
2040
2.000
1.650
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Chart: 
 | 2000

 | 1650
 | 25
 | 100 | 100
 | 700 | 200
 | 825 | 50
Tiefe-Geothermie
Solarthermie
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
- 1.485 TWh
(- 43 %)
+ 1.157 TWh (+ 235 %)
Mit - 43 % Primärenergiebedarf wird Strom mit mehr als 80% der Hauptenergieträger sein !
(83 %)
ISE e.V-Meta-Studie „Klimaschutz – Energiewende 2.0“.

## Slide 12
Wöchentliche Stromerzeugung durch Erneuerbare Jahr 2022
Es gibt nur wenige Wochen mit „Dunkelflaute“!
Quelle: Energy-Charts, B. Burger, Fraunhofer ISE

## Slide 13
Zubau an installierter Leistung in D 2022
für Bioenergie, PV und Wind
MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Win off
PV
Wind on
Zubauzahlen verfehlen die Ziele des Koalitionsvertrages (2021) deutlich!
15.000 2.399 (16%)
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 9 | 5.4 | 9 | 8.7 | 5.3 | 9.6 | 6.6 | 4.3 | 7 | 11.3 | 4.7 | 10.3
 | 509 | 698.4 | 840.9 | 488.4 | 638.1 | 552.6 | 486.2 | 672.5 | 776 | 575.7 | 593.3 | 356.4
 | 114.2 | 158.3 | 141.5 | 131.5 | 219.1 | 222.2 | 185.9 | 166.8 | 252 | 211.4 | 281.3 | 290.9
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 162 | 9 | 45 | 72 | 45
2.440 342 (14 %)
Soll (MW/a) *): Ist 2022 (MW):
15.000 7.106 (47,3%)
*) Koalitionsvertrag 2021

## Slide 14
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 18.1 | 15.6 | 48.9 | 27.4 | 36.5 | 20.7 | 22.8 | 28.2 | 29.9 | 31.8 | 36.3 | 19.1
 | 0 | 4.2 | 0 | 14.1 | 23.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.7 | 5.6
Zubau an installierter Leistung in RLP 2022
für PV und Wind
MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Wind
PV
Zubauzahlen verfehlen auch in RLP die Ziele des Koalitionsvertrages (2021) deutlich!
500,0 71,5 (14,3 %)
Soll (MW/a) *): Ist 2022 (MW/a):
500,0 335,3 (67,1%)
*) Koalitionsvertrag 2021

## Slide 15
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 178.6 | 175.8
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 25.5 | 25.9226 | 26.4155
 | 27.12 | 30.36 | 31.98 | 33.6 | 35.22 | 36.84 | 38.46 | 40.08 | 41.7 | 43.32 | 44.94 | 46.56 | 48.18 | 49.8 | 51.42 | 53.04 | 54.66 | 56.28 | 57.9 | 59.52
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2148!
2148
. .
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP
zeitlicher Verlauf
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Erneuerbare (Koalitionsvertrag RLP 2021) PV: 500 MW/a, Wind: 500 MW/a
Woher kommt die fehlende Energie in 2040 (40,5%)?
40,5
Quelle: ISE e.V., LAK EB
Der Ausbaupfad des Koalitionsvertrages erreicht erst 2052 das versprochene Ziel!
2052
. . .
Planwerte
Istwerte

## Slide 16
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in der Südpfalz
PV und Wind
Auch in der Südpfalz ist der Zubau von EE bei weitem nicht ausreichend!
Quelle: Energieagentur RLP
MW
Chart: 
 | 3.077 | 3.192 | 1.782
 | 13.8 | 0 | 0
 | 4.217 | 5.452 | 1.659
 | 0 | 0 | 0
 | 7.453 | 7.113 | 1.333
 | 0 | 0 | 0
 | 8.714 | 6.517 | 2.013
 | 0 | 0 | 0
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
GER
SÜW
LD
Wind
PV
Soll *) (MW/a):
11,7 (74,7 %)
16,1 (40,4%)
2,1 (96,4%)
Soll *) (MW/a):
11.7 (0%)
16,1 (0%)
2,1 (0%)
*) anteilig von RLP (500 MW/a) über Flächenverhältnis
PV-FF *) (ha):
385
582
69
*) anteilig von RLP (16.500 ha)

## Slide 17
Stromerträge in 2022 der Südpfalz-Windparks (onshore) Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld, Schwegenheim
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Windpark | Freckenfeld | Gollenberg | Offenbach II | Hatzenbühl | Minfeld | Schwegenheim
Hersteller | 6xNordex N131 | 6xVestas 126 | 6xGE 2,5-120 | 5xEnercon E115 | 4xGE 1,5/ | 3xFL 1500/77
 |  |  |  |  | 1x Vestas V90/2000 | 4xVestas V136/3450
Eigner | EnBW | CEE-Group | EnergieSüdwest | Stadt Speyer | pfalzwind | ??/??
Baujahr | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2004/2009 | 2006/2019
Nabenhöhe (m) | 134 | 137 | 139 | 149 |  | 100/149
Rotordurchm. (m) | 131 | 126 | 120 | 115,7 | 77/90 | 77/136
Nennleistung (MW) | 19,8 | 19,8 | 15,2 | 15 | 8: 6/2 | 4,5/13,8
Energie (GWh) (*)) | 43,78 (41,14) | 37,99 (37,28) | 31,27 (30,92) | 31,27 (29,43) | 12,71 (11,93) | 
Volllaststunden (h/a) (*)) | 2.211 (2.078) | 1.918 (1.883) | 2.228 (2297) | 2.085 (1.962) | 1.589 (1.491) | 
*) Vorjahreswerte |  |  |  |  |  | 
Mit 2.111 ( i. VJ 1.990) Volllaststunden im  bei den neueren Anlagen hat die Windkraft auch in der Südpfalz etwas zugelegt!

## Slide 18
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 256.5657 | 343.9394 | 184.3434 | 210.101 | 138.8889 | 98.9899 | 99.4949 | 133.8384 | 136.8687 | 156.0606 | 176.7677 | 275.2525
 | 261.1561 | 328.4792 | 127.5773 | 173.6614 | 116.7355 | 95.8303 | 107.7947 | 117.75 | 113.4951 | 128.5439 | 159.4421 | 188.2345
 | 280.5665 | 367.9908 | 101.9499 | 227.2332 | 136.6074 | 116.5152 | 125.9947 | 132.3386 | 139.1502 | 156.6469 | 177.2134 | 266.2121
 | 265.8533 | 354.3133 | 143.46 | 220.3267 | 117.2667 | 101.5333 | 104.9333 | 110.9067 | 124.24 | 138.3533 | 164.9533 | 238.3267
 | 217.75 | 267.875 | 112.625 | 165.125 | 93.125 | 72 | 75 | 94.375 | 87.5 | 115.375 | 101.375 | 186.5
Stromerträge (Volllaststunden) in 2022 der Südpfalz-Windparks (onshore) Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Volllaststunden (h/Monat)
Freckenfeld
Gollenberg
Offenbach II
Hatzenbühl
Minfeld
Der Wind weht vorwiegend im Winter!

## Slide 19
Stromerträge in 2022 des Windparks Baltic 2 (offshore)
Quelle: EnBW
Volllaststunden (h/Monat)
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 443.4028 | 465.2431 | 248.1597 | 302.7778 | 228.6458 | 137.4306 | 285.3125 | 87.3611 | 196.4931 | 320.2083 | 410.2778 | 335
Windpark | Baltic 2
Hersteller | 80xSIEMENS SWT 3,6-120
Eigner, BJ | EnBW, 2015
*) Vorjahreswerte | 
Nabenhöhe (m) | 78
Rotordurchmesser (m) | 120
Nennleistung (MW) | 288
Energie (GWh) *) | 997 (975,6)
Volllaststunden (h/a) *) | 3.460 (3387)
Dieser Offshore-Windpark hat mit 3.460 Volllaststunden nicht geglänzt!

## Slide 20
Stromerträge in 2022 für PV-Anlage Süd und Ost/West
Quelle: W.T, M.B.
Volllaststunden
(h/Monat)
PV-Anlage | Süd | Ost/West
Nennleistung (kWp), BJ | 14,1, 2011 | 15,8, 2012
*) Vorjahreswerte |  | 
Energie (MWh) *) | 16.933 (15,290) | 15.443(14.110)
Volllaststunden (h/a) *) | 1.201 (1.084) | 977 (893)
Anteil ggü. Süd (%) | - | 83,3
Solarstrom hat in der Südpfalz gute spezifische Erträge!
Ost/West
Süd
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 30.0766 | 58.1035 | 127.3 | 125.6993 | 159.7 | 149 | 164.4 | 156.1 | 103.9 | 73.1 | 33.4163 | 20.1163
 | 19.1139 | 38.2911 | 86.3924 | 103.2278 | 143.7342 | 143.7975 | 151.3291 | 128.2278 | 77.5316 | 51.3924 | 23.1646 | 11.2025

## Slide 21
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 443.4028 | 465.2431 | 248.1597 | 302.7778 | 228.6458 | 137.4306 | 285.3125 | 87.3611 | 196.4931 | 320.2083 | 410.2778 | 335
 | 256.5657 | 343.9394 | 184.3434 | 210.101 | 138.8889 | 98.9899 | 99.4949 | 133.8384 | 136.8687 | 156.0606 | 176.7677 | 275.2525
 | 261.1561 | 328.4792 | 127.5773 | 173.6614 | 116.7355 | 95.8303 | 107.7947 | 117.75 | 113.4951 | 128.5439 | 159.4421 | 188.2345
 | 280.5665 | 367.9908 | 101.9499 | 227.2332 | 136.6074 | 116.5152 | 125.9947 | 132.3386 | 139.1502 | 156.6469 | 177.2134 | 266.2121
 | 265.8533 | 354.3133 | 143.46 | 220.3267 | 117.2667 | 101.5333 | 104.9333 | 110.9067 | 124.24 | 138.3533 | 164.9533 | 238.3267
 | 217.75 | 267.875 | 112.625 | 165.125 | 93.125 | 72 | 75 | 94.375 | 87.5 | 115.375 | 101.375 | 186.5
 | 30.0766 | 58.1035 | 127.3 | 125.6993 | 159.7 | 149 | 164.4 | 156.1 | 103.9 | 73.1 | 33.4163 | 20.1163
 | 19.1139 | 38.2911 | 86.3924 | 103.2278 | 143.7342 | 143.7975 | 151.3291 | 128.2278 | 77.5316 | 51.3924 | 23.1646 | 11.2025
Stromerträge in 202“ Volllaststunden für Wind und PV
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co , pfalzwind, W.T, M.B.
Volllaststunden (h/Monat)
Wind und Sonne ergänzen sich gut, aber es fehlt nach wie vor der Zubau!
Wind offshore
Wind onshore
PV

## Slide 22
Chart: 
| Jan | FEB | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
 | 3.7032 | 4.3223 | 4.1521 | 4.6173 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 5.0382 | 5.3391 | 4.4055 | 3.7278
 | 2.476 | 2.6964 | 2.7101 | 2.8622 | 3.1693 | 3.4371 | 3.4667 | 3.1867 | 3.2 | 3.2712 | 3.0808 | 2.7902
ProSumer Hergersweiler Wärmepumpe, Arbeitszahlen (AZ) 2022
AZ
AZ-Heizung AZ-Warmwasser
Jahresarbeitszahlen (JAZ) | Heizung | Warmwasser | Gesamt *)
 | 4,16 | 2,96 | 3,84 *) inkl. abtauen
Quelle: W. Thiel
Die Arbeitszahlen können sich sehen lassen, insbesondere im Bestand mit Heizkörper!
A-Tem-peratur (°C) | Min | -3,0 | -2,5 | -4,2 | -3,6 | 5,4 | 10,2 | 10,7 | 12,30 | 5,0 | 5,8 | 1,2 | -9,8
 | Mittel | 3,1 | 5,9 | 7,5 | 10,3 | 18,2 | 21,6 | 22,8 | 23,25 | 15,6 | 13,8 | 8,0 | 3,3
 | Max | 12,2 | 20,2 | 21,8 | 23,7 | 32,1 | 35,8 | 35,8 | 37,10 | 29,0 | 22,2 | 16,4 | 17,2

## Slide 23
Chart: 
 | 1458.68 | 1057.42 | 987.02 | 761.25 | 293.95 | 177.68 | 177.59 | 214.3521 | 323.72 | 402.09 | 728.65 | 1355.32
 | 256.4223 | 316.2984 | 331.6029 | 365.2304 | 359.5066 | 363.4784 | 265.6976 | 367.9462 | 334.3656 | 361.6778 | 353.8452 | 282.3205
 | 33.8977 | 28.2816 | 4.3771 | 24.5196 | 17.5434 | 9.8416 | 4.7124 | 0.7017 | 9.9144 | 21.2322 | 23.5048 | 126.3595

 | 1495 | 1001 | 790 | 623 | 219 | 112 | 94 | 119 | 316 | 490 | 873 | 1617
 | 254 | 401 | 533 | 528 | 452 | 439 | 354 | 464 | 352 | 295 | 233 | 147
 | 48 | 204 | 832 | 1103 | 1819 | 1833 | 2037 | 1562 | 873 | 517 | 133 | 30
 | 254 | 401 | 533 | 528 | 452 | 439 | 354 | 464 | 352 | 295 | 233 | 147
ProSumer Hergersweiler Verbrauch vs. Erzeugung 2022
Quelle: W. Thiel
kWh
Eigen
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
1.749
1.402
1.323
1.151
671
551
448
583
668
785
1.764
1.106
WPPE
Haushalt
Auto
Bezug
Eigen
Lieferung
302
605
1.365
1.631
2.271
2.272
2.391
2.026
1.225
812
366
177
Chart: 
 | 10991 | 7749 | 7937.7221
 | 4452 | 4452 | 3958.3919
 | 304.886
kWh
Erzeugung (PV)
Verbrauch
12.201
+3.242
Saldo
Jahresbilanz
15.443
Bilanziell ist dieser ProSumer mehr als ausgeglichen!
Verbrauch
Erzeugung (PV)
Autarkiequote: 37%
Eigenverbrauchsquote: 29%

## Slide 24
Fazit
Beim Strom sind die EE um 3,8 % ggü. 2021 gestiegen!
Auch Wetterbedingt sind die Erträge der EE (Wind und Solar) ggü. 2021 um 4,4 % gestiegen!
Krisen-bedingt (Corona und Ukraine-Krieg) haben sich die Zahlen beim Endenergieverbrauch in 2022 deutlich reduziert!
Die Zubauraten der installierten Leistung bei Solar und Wind ist nach wie vor in D, RLP und Südpfalz um Größenordnungen zu klein!
Die spezifischen Energieerträge bei Wind und Sonne haben sich auch in der Südpfalz ggü. dem Vorjahr erhöht. Jahresschwankungen sind immer zu erwarten!
Es ist noch sehr viel zu tun!
Die ProSumer-Zahlen geben große Hoffnung, dass sich sowohl durch die Wärmewende als auch die Mobilitätswende der Endenergieverbrauch deutlich reduzieren lässt.

## Slide 25
2040
Vielen Dank für Euere Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de