## Slide 1
Herzlich willkommen zum Vortrag Was tun bei ausgeförderten PV-Anlagen?
ISE e.V.-Stammtisch | Vortrag „Was tun bei ausgeförderten PV-Anlagen“ | Bellheim 22.02.2024 ISE e.V.
EEG
20 Jahre
Referent:
Wolfgang Thiel


## Slide 2
Agenda
Einführung
Die Entwicklung der EEG-Einspeisevergütung
Einspeisevarianten - Voll-Einspeiser - Überschuss-Einspeiser
Dimensionierung eines Solarspeichers
Fazit
Anlage zum ProSumer entwickeln

## Slide 3
Einführung
Nach 20 Jahren Betriebsdauer (durch das EEG festgelegte Zeitspanne) läuft die Einspeisevergütung für eine PV-Anlage aus und geht in eine Anschlussvergütung über.
Die PV-Anlage selbst hat jedoch eine deutlich höhere Lebenserwartung und kann deshalb weiter betrieben werden. Die Degradation beträgt laut SOLAR.RED bei monokristallinen Siliziummodulen ca. 0,2 bis 0,5 %/a. D.h. nach 20 Jahren sinkt der Ertrag nur um ca. 4 bis 10 %
Die Anlagenbetreiber haben nun folgende Möglichkeiten:
Die EEG-Einspeisevergütung wurde degressiv gestaltet. Das war ein guter Prozess, weil sich dadurch die Preise für PV-Anlagen ebenfalls degressiv entwickelt haben!
- weiterhin Voll-Einspeiser bleiben
- nach kleinem Umbau ein Überschuss-Einspeiser werden
- mit zusätzlichen PV(T)-Modulen eine neue Anlage anmelden
- die vorhandenen PV-Module durch neue PV(T)-Module ersetzen
- mit zusätzlichem Speicher einen wirtschaftlichen Autarkiegrad erreichen
 Die Anlage sollte wo möglich zum ProSumer entwickelt werden (siehe Seite 7)

## Slide 4
Entwicklung der EEG-Einspeisevergütung 2001 bis 2023 bis 10kWp
Quelle: BSW Solar
Überschusseinspeisung eingeführt
ct/kWh
Einspeisevergütung bei Neuanlagen (ct/kWh) (Inbetriebsetzung 1.2. bis 31.07.2024) - Überschuss-Einspeisung: 8,11 - Voll-Einspeisung: 12,87
Quelle: Bundesnetzagentur
Degressiver Verlauf der EEG-Einspeisevergütung!

## Slide 5
weiterhin Voll-Einspeiser bleiben mit Anschlussvergütung
Ortsnetz
Verbraucher
E
B
L
B: Bezug
E: Erzeugung
L: Lieferung
WR: Wechselrichter
WR
Quelle: ISE e.V., C.A.R.M.E.N.
Die Anschlussvergütung ist nicht schlecht, da die Anlage bereits abgeschrieben ist!
Die Höhe der Anschlussvergütung für ein bestimmtes Jahr wird jeweils im Folgejahr auf Basis des sogenannten „Jahresmarktwert Solar“ (JW Solar) des abgelaufenen Jahres ermittelt (vgl. § 23b EEG 2023). Für 2023 lag der Jahresmarktwert Solar bei 7,2 ct/kWh
Die Laufzeit des Zahlungsanspruches ist darüber hinaus – unabhängig vom Zeitpunkt des individuellen Förderendes – bis 31. Dezember 2027 begrenzt (vgl. § 25 Abs. 2 EEG 2023).

## Slide 6
vom Voll- zum Überschuss-Einspeiser werden
Ortsnetz
Verbraucher
vorher
E
B
L
B: Bezug
E: Erzeugung
L: Lieferung
WR: Wechselrichter
WR
Ortsnetz
Verbraucher
nachher
E
B
L
WR
Quelle: ISE e.V.
Ein kleiner Umbau für wirtschaftliche Autarkie!
Höhe der Anschlussvergütung:  siehe Voll-Einspeisung

## Slide 7
Hausnetz
Notwendige energetische Minimal-Sanierung! - doppelverglaste Fenster - Dämmung der Obergeschossdecke und bei Bedarf die Kellerdecke Wirtschaftlichkeit beachten!
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie „Wärmewende“
Energiemanagement-System sorgt für das Zusammenspiel von Erzeuger/Speicher und Verbraucher
Datennetz (Internet)
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
PV(T) aufs Dach, Balkon und Parkplatz mit Haus-Akku, Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Dieses Konzept wird die Energiewende mit einer optimalen Eigenversorgung revolutionieren !
„ProSumer“ im Ein-/ Mehrfamilienhaus und öffentl. Gebäuden Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Quelle: Schornsteinfeger-handwerk 2020
Achtung: - keine Öl- oder Gasheizungen mehr! - Wo möglich: Wärmenetz-Anschluss!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G

## Slide 8
Dimensionierung eines Solarspeichers
Einfache Faustformel Kapazitätsbereich: 0,9 kWh bis zu 1,6 kWh je kW installierter PV-Leistung
Bessere Dimensionierung
HTW Berlin Empfehlungen zur Auslegung von Solarspeichern
Es sollte eine wirtschaftliche Autarkie angestrebt werden!

## Slide 9
Chart: 
 | 1012 | 740 | 548 | 379 | 142 | 18 | 27 | 36 | 47 | 278 | 720 | 953
 | 100 | 213 | 242 | 215 | 136 | 98 | 96 | 86 | 85 | 91 | 100 | 81
 | 79.9045 | 60.676 | 43.301 | 21.6237 | 13.1417 | 14.5392 | 7.127 | 6.2166 | 15.0098 | 40.5834 | 83.5799 | 85.557
 | 4.2055 | 8.274 | 57.399 | 81.3463 | 87.9483 | 106.6208 | 135.413 | 97.3934 | 100.4502 | 53.7966 | 10.3301 | 4.503
 | 181.5372 | 153.9482 | 151.5332 | 161.0193 | 166.094 | 146.729 | 155.5002 | 181.8592 | 161.9918 | 175.5673 | 180.378 | 204.1094
 | 100.3528 | 85.1018 | 83.7668 | 89.0107 | 91.816 | 81.111 | 85.9598 | 100.5308 | 89.5482 | 97.0527 | 99.712 | 112.8306
 | 1300 | 943 | 705 | 506 | 234 | 91 | 109 | 146 | 164 | 475 | 999 | 1285
 | 178 | 318 | 421 | 441 | 403 | 374 | 398 | 362 | 335 | 261 | 195 | 156
 | 55 | 268 | 659 | 960 | 1755 | 2130 | 1695 | 1265 | 1193 | 503 | 80 | 24
 | 178 | 318 | 421 | 441 | 403 | 374 | 398 | 362 | 335 | 261 | 195 | 156
„ProSumer“ im Ein-/ Mehrfamilienhaus (1) Beispiel: ProSumer Hergersweiler , Verbrauch vs. Erzeugung 2023, Erträge
kWh
Eigen
Lieferung
Erzeugung (PV)
WPPE (B)
Verbraucher
(E)
(E)
Haushalt (B)
Auto (B)
(E)
Mai
Jun
Jul
Aug
Mrz
Apr
Sep
Okt
Nov
Dez
Jan
Feb
Bezug (B)
Eigen (E)
Verbraucher-Anteile
Chart: 
 | 10587 | 6957 | 4900
 | 3842 | 3842 | 1543
 | 471.2598
 | 747.6802
 | 2020.2666
 | 1116.7934
Erzeugung (PV)
Verbrauch
10.799
+3.630
Saldo
Jahresbilanz (kWh)
14.429
6.443 (4.900+1.543)
1.219
3.137
6.957
3.842
10.587
3.842
Autarkiequote: 35,6%
Eigenverbrauchsquote: 26,6%
Mit einem Solarspeicher (ca. 15 kWh) könnte eine wirtschaftliche Autarkie erreicht werden!
Einsparung WPPE 2023 - Heizkosten Öl: 3.000 l x 1,034 €/l = 3.102 € - Heizkosten Strom (B): 4.900 kWh x 28 €ct/kWh = 1.372 € Einsparung = 1.730 €
Ertrag PV 2023 - Lieferung: 10.587 kWh x 18,2 €ct/kWh = 1.927 € - Eigenverbrauch: 3.842 kWh x (34,5-18,2) €ct/kWh = 622 € Summe Ertrag = 2.549 €
Energiewende lohnt sich!
JAZges: 4,37
Quelle: W. Thiel

## Slide 10
Fazit
Die Entwicklung der Einspeisevergütung wurde marktwirtschaftlich (degressiv) gestaltet und befindet sich aktuell auf einem noch akzeptablen Wert!
Nach 20 Jahren sind die PV-Anlagen weiterhin betriebsfähig und mit der Anschlussförderung auch wirtschaftlich nutzbar!
Mit vielen Möglichkeiten einen ProSumer aufbauen, um eine wirtschaftliche Autarkie zu erreichen!

## Slide 11
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit