## Slide 1
Herzlich Willkommen zur Projektvorstellung Agri-PV in der Südpfalz
VWU-Storytelling | Agri-PV-in der Südpfalz | am 29.02.2024 ISE e.V.
Referenten - Ralf Gensheimer, Bio-Bauer - Wolfgang Thiel, Vorsitzender ISE e.V.

## Slide 2
Agenda
Ziele
Komponenten und Anlagendaten
Agri-PV, ein Baustein des ProSumers in der Gebietskörperschaft
Wie geht es weiter?

## Slide 3
Ziele
Das Agri-PV-Tunnel-Gewächshaus ist ein Konzept, bei dem 3 Ziele gleichzeitig auf einer landwirtschaftlichen Fläche verfolgt werden:
 Anbau von Gemüse
 Erzeugung von Strom
 Speicherung von Regenwasser zur autarken Wasserversorgung für das Gemüse
Die Anlage befindet sich z.Z. noch in der Fertigstellung und soll im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen.

## Slide 4
Komponenten und Anlagendaten (1) Übersicht, technische Daten
Wassertanks - Anzahl: 3 mit jeweils - Durchmesser: 12,75 m
- Höhe: 3,80 m
- Volumen: 500 m3
Tunnel-Gewächshäuser - Anzahl: 14 - Material: verzinkter Stahl - Gesamtfläche: ca. 2 ha
- Länge: 164 m
Doppelnutzung der landwirtschaftlichen Fläche: oben Strom unten Gemüse mit eigener Wasserversorgung, einfach genial!
PV-Anlage - Ausrichtung: Ost-West - Anzahl Module: 4.000 - Leistung/Modul: 420 Wp - Gesamtleistung: 1,7 MWp - Volllast-h: ca. 1.000 - Jahresertrag: ca. 1.700 MWh

## Slide 5
Komponenten und Anlagendaten (2) Luftbild
Ein imposantes Luftbild der Gesamtanlage!

## Slide 6
Komponenten und Anlagendaten (2)
9 m
2 m
Komponenten und Anlagendaten (3) Abmessungen
5 m
4 m
Die Tunnelkonstruktion und die Befestigung im Boden sind denkbar einfach!
1,8 m
0,8 m

## Slide 7
Komponenten und Anlagendaten (4)
Gewächshaustunnel mit PV-Modulen
Es kommt noch genügend Sonne auf die Pflanzen!

## Slide 8
Komponenten und Anlagendaten (5)
Regenrinne
Das Regenwasser wird über die Regenrinnen abgeleitet!

## Slide 9
Komponenten und Anlagendaten (6)
Wasserbehälter
Das Highlight der Anlage ist die Regenwasserspeicherung für die Pfalzenbewässerung!

## Slide 10
Komponenten und Anlagendaten (7) Anlagenstruktur
Die Anlagenstruktur mit ihren Komponenten ist einfach aufgebaut!
500 m³
500 m³
500 m³
Regenwasser- speicher
Gewächshausgerüst
20 kV
400 m
PV-Module mit Wechselrichter
Regenrinne
1
Bewässerung
14
164 m
W
O

## Slide 11
Wie geht es weiter?
Besuch von Staatssekretär Michael Hauer, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP, im April 2024 auf der Anlage
Wann wird die Anlage in Betrieb gehen und welche und welche Hürden gibt es immer noch?
Wenn nach der Ernte im Herbst die ersten Ertragsergebnisse (Gemüse und Strom sowie Wasserversorgung) vorliegen, wird ISE e.V. mit dem Projektteam eine Veranstaltungsreihe zur Nachahmung in der Süd- und Vorderpfalz starten.

## Slide 12
Strom- netz
Gas- netz mit Spei- cher
Dorf/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger/Verbraucher (ProSumer) garantieren wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
PV-FF-Anlage/Agri-PV
Windpark
Groß-Akku
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Klär- anlage
O2
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
GuD-KW
Wärmenetz
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
110 kV/20 kV/Ortsnetz
Solar- Thermie
MHKW
ProSumer in der Gebietskörperschaft, energetische Dorf-/Stadtgemeinschaft Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 13
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
ISE e.V. Wolfgang Thiel Prof. Dr. Karl Keilen
Michael Linder Wolf Hoffmann
Landwirtschaft Ralf Gensheimer Wolfgang Schwab Bernd Naumer
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Projekt-Team